Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2012 (IV. 05.) önkormányzati rendelete

Balatonkenese

Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

- Fejezet

Általános rendelkezések

1.§ (1)	E rendelet - a helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) - hatálya Balatonkenese igazgatási területére terjed ki.

(2)	A település területén területet felhasználni, építési telket, építési területet (közpark és védőerdő, védőfás növényzettel fedett felület esetében: területet) kialakítani, az építésre szolgáló földrészleteken építési tevékenységet folytatni, közterületen bármilyen rendezést, vagy építési tevékenységet végezni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű rendelkezések (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről, és a 14/2005. (IV.21.) TNM rendelet és annak módosítása), hatósági, önkormányzati rendeletek és előírások megtartása mellett - csak a szabályozási tervben és a jelen előírások rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

(3)	A HÉSZ csak a Szabályozási Tervekkel (továbbiakban: SZT) és az Övezeti Tervvel (továbbiakban: ÖT), mint a HÉSZ rajzi mellékletével együtt érvényes.

(4)	A HÉSZ mellékletei:

- 1. melléklet: A belterület – külterület határvonalának módosulása

- 2. melléklet: Szabályozási tervkészítési kötelezés

- 3. melléklet: Országos védelem

- 4. melléklet: Helyi védelem

- 5. melléklet: Tilalmak

- 6. melléklet: Elővásárlási jog

- 7. melléklet: Utcafásításra, közterületek, közparkok fásítására javasolt fafajok

- 8. melléklet Út-mintakeresztszelvények

- 9. melléklet: SZT

- 10. melléklet: ÖT

- 11. melléklet: Sándor-hegy-Bögre-hegy területén kijelölt Ü-1 minőségi fejlesztési övezet szabályozási terve

(5)	A HÉSZ függeléke: Az új szabályozási terv a hatályon kívül helyezett 19/2006. (X.26.) önkormányzati rendelethez képest az alábbi változtatásokat tartalmazza

Kötelező, irányadó szabályozási elemek

2.§ (1)	A SZT-en kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

- a kötelező szabályozási vonalat,

- a területfelhasználási egység, építési övezet határát,

- az övezeti besorolást és annak előírásait, az övezeti jellemzőket,

ca) funkcióra, beépítési módra, teleknagyságra, kialakítható minimális 				     telekszélességre és mélységre, építménymagasságra, beépítési mértékre, 			     zöldfelületi arányra vonatkozóan,

cb)  a megadott legkisebb még beépíthető telek nagysága vonatkozásában csak 		     kialakult területen, s kizárólag kötelező útleadás miatt a beépíthetőség mértéke alá 	     csökkenő teleknél kivételesen 15%-kal kisebb minimális teleknagyság a

mértékadó, és

cc) a megadott építménymagasság az utcától lefelé induló, 30%-nál nagyobb lejtésű 	      teleknél csak az utcai építménymagasságra kötelező, a lejtő irányában ennek max.  1 m-rel megnövelt értéke kihasználható.

- a kötelező építési vonalat,

- az építési hely telekhatárhoz viszonyított helyzetét (elő-, oldal-, hátsókert mérete),

- a telken belüli eltérő használatú telekrészek közötti határt,

- az építési hely határát,

- az építési helyre vonatkozó építési jellemzőket: funkcióra, beépítési módra, építménymagasságra, beépíthető földszinti alapterület mértékére, zöldfelületi arányra, nagyságra vonatkozóan, és

- az építési hely telekhatárhoz és eltérő használatú telekrészek közötti határhoz viszonyított     helyzetét.

(2)	A kötelező erejű elemeket megváltoztatni csak az SZT és HÉSZ együttes felülvizsgálatával és szükséges módosításával, illetve ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerint a szerkezeti terv módosítása szükséges, akkor a szerkezeti terv módosításával lehet.

(3)	Az (1) bekezdésben nem említett elemek javaslati jellegűek, azok a további tervezési és építési tevékenység során irányadóként veendők figyelembe.

(4)

Általános, települést érintő rendelkezések

3.§ (1) A település belterület- külterület határa az alábbi helyeken módosul:

a) Külterülethez csatolandó:

aa) Balatonpart partszabályozással érintett területei,

ab)

b) Belterülethez csatolandó:

ba)

bb)

bc) Hegyalja utca mentén 4,1 ha-os sáv, és

bd) Szőlő utca külterületi oldalán kijelölt Vt övezet kb. 60 m szélességű sávban

(2)	A belterület-külterület határ módosítás által érintett területek helyrajzi számait az  	1. melléklet tartalmazza.

# Telekalakítás és építés engedélyezése

4.§ (1)	Az 1.§. (1) bekezdésben meghatározott területen telket alakítani az 1.§ (2) bekezdése szerint, valamint a telekalakításra vonatkozó egyéb előírások alapján szabad.

(2)	Telekalakításra engedély csak abban az esetben adható ki, ha az eljárás eredményeként nem jön létre:

a) nyúlványos (nyeles) telek,

b) olyan telek, amely nem rendelkezik közvetlen, vagy magánúton keresztül közvetett    közterületi kapcsolattal, és

c) és a létrejövő telek egyszerű kontúrú, a környezete telekszerkezetéhez igazodó, alakja az övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza.

(3)	A település rendezettlen telekszerkezetű, telekalakítási terv készítésre javasolható területeit a szabályozási terv tájékoztató jelleggel tartalmazza.

(4)	A telekalakítás nem lehet ellentétes a HÉSZ és az SZT meghatározásaival és előírásaival, illetve nem térhet el azoktól, kivéve a kialakítható minimális telek nagyságától, amennyiben a szabályozás szerinti telekalakítás végrehajtását szolgálja és kizárólag nem beépítésre szánt területet, övezetet érint.

5.§ (1)	A település belterületén építési engedély adható ki:

- a továbbtervezést nem igényelő területeken jelen szabályzat szerint,

- a telekalakítást igénylő, még rendezetlen tömbök esetén csak a telkek kialakítása és földhivatali átvezetése után,

- a telekalakítást igénylő, de ezen belül rendezetten kialakult telekcsoportot is tartalmazó tömbök esetében a kialakult telekszerkezet szerint is, amennyiben a tulajdonosok nem kívánnak élni az építési övezet nyújtotta telekmegosztási lehetőséggel, és

- újonnan kialakított út mentén csak akkor, ha a közút, vagy magánút közlekedés-hatósági engedély alapján kiépítésre került, vagy a használatba vételi engedély kérelem benyújtásáig kiépül.

(2)	Építési engedély csak rendezett telekre adható ki.

(3)	Rendezettnek tekinthető egy telek, ha az OTÉK szerinti megközelíthetősége biztosított, valamint, ha a szabályozási tervben előírt telekjellemzőknek megfelel, illetve az 4. és 5. § szerint megtörtént a kialakítása. Az OTÉK 33. § 1. pontjában megnevezett magánút méretezésére a 46.§-ban foglaltak az irányadóak. Ennek értelmében magánút legkisebb kialakítható szabályozási szélessége 8,0 m lehet.

Kivételes esetben: 50 m-nél rövidebb hosszméret és legfeljebb 5db arról feltárt ingatlan esetén, egyetértő szakhatósági vélemények birtokában a magánút szabályozási szélessége 6 m-ig csökkenthető.

(4)	Balatonkenese távlati lakóterület fejlesztésére kijelölt részén (jelenleg külterület) a terület végleges hasznosításáig, az ingatlanok használata - átmenetileg - a jelenlegi mezőgazdasági rendeltetésüknek megfelelően történhet, ám építmény még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el.

(5)	Sándor-hegy – Bögre-hegy szabályozással érintett területén, mely az SZT szerint három telek, építési engedély jelen szabályzat szerint, csak a kijelölt építési helyen belül elhelyezett épületre, épületekre adható ki az alábbi  feltételekkel:

  - egy kijelöltépítési helyen az összes épületre egy eljárás keretében nyújtható be az építési engedély,

  - a területen épület, vagy épületegyüttes csak pozitív tervtanácsi vélemény esetén engedélyezhető,

  - az építési engedélyezési dokumentáció kötelező tartalmába a látványterv is beletartozik,

  - egyidejűleg a 6.§-ban részletezett feltételek, illetve a 19.§ és az 39.§-ban rögzített vonatkozó előírások betartása is kötelező, és

  - az engedélyezési tervhez humuszgazdálkodási terv és tereprendezési terv munkarészt tartalmazó kertépítészeti terv csatolása is kötelező.

Általános építmény-elhelyezési előírások

6.§ (1)	Építési telken és területen építmény akkor helyezhető el, ha:

a)	a telek az SZT szerinti jellemzőknek, illetve az 5.§-ban foglalt követelményeknek megfelel,

b)	az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos használata biztosított,

c)	személyek és közszolgálati járművek (tűzoltó, mentő, stb.) által megközelíthető,

d)	a rendeltetésszerű használathoz szükséges - energia, ivóvíz - (szükség esetén technológiai víz) ellátás biztosítható és használatával az ellátó rendszer működésében zavart nem okoz,

e)	a keletkező szennyvíz ártalommentes elvezetése vagy elhelyezése és a csapadékvíz elvezetése vagy elhelyezése biztonságosan megoldható,

f)	a használat során keletkező nem veszélyes hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetőleg helyi komposztálásának lehetősége biztosítható, és a veszélyes hulladék elhelyezése, tárolása stb. az érvényes előírások alapján megoldható,

g)	az építmény:

ga) a megadott építési jellemzőknek megfelelő,

gb) a környezetébe illeszkedő, illetve a környezeti látványt pozitívan alakítja,

gc) nem befolyásolja károsan a föld alatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát,

gd) a levegő minőségét, és

ge) a vonatkozó zajvédelmi rendeletekben előírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz.

(2)	Azokon a területeken, ahol az építés feltételei (terület-előkészítés, vízrendezés, előközművesítés stb. hiánya miatt) nem biztosítottak, építési munka csak a szükséges teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását követően engedélyezhető, végezhető.

#### Egyéb építményre, építmény elhelyezésre vonatkozó előírások

7.§ (1) Az épületek elő-, oldal- és hátsókertjeinek minimális méreteit a terven ábrázoltak szerint kell betartani, illetve általános esetben – előkert és hátsókert kivételével - az OTÉK 35. §-ában foglaltak a mérvadóak.  Kivétel: a Fő utca, Széchenyi utca, Petőfi Sándor utca, Kossuth, Nagykuti, Pásztor utcák, illetve egyéb helyen, ahol a kialakult állapot szerint az előkert: 0 m.

(2)	Az előkert méretének meghatározásánál kialakult beépítés esetén - egyéb rendelkezés hiányában - a területen jellemző méretekhez kell alkalmazkodni. Egyéb esetben az előkert mérete 5,0 m.

(3)   	Hátsókert minimális mérete általános esetben 6,0 m. Kialakult, s telekalakítást nem igénylő tömbben az alábbi kivételes esetekben ettől eltérhet:

- ha a mögöttes ingatlan nyeles telek és azon az 5,0 m-es előkert biztosított, az utcai telek

hátsókerti mérete 3,0 m-ig csökkenthető,

- ahol az ingatlan nagyobbik hosszmérete az utcával párhuzamos és a szomszédos telkeken

álló építmények közötti távolság biztosítható, a hátsókert mérete 3,0 m-ig csökkenthető.

(4)	Az építési határvonalon kívül eső területeken (házikert, védőzöld):

a) új építmény nem helyezhető el, kivéve:

aa)medence, mely az elő-, oldal- és hátsó kert vonatkozó előírásainak     érvényesítésével telepíthető,

ab)kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, a terepszintnél 0,5 m-nél magasabbra nem kiemelkedő lefedés nélküli terasz)

(5)	Az előkertben:

a)	támfalba helyezett, terepszint alatti személygépjármű tároló,

b)	terepszint alatti háztartási tüzelőanyag tároló,

c)	közműbecsatlakozás építménye, és

d)	kerítéssel egybeépített, vagy azzal összekapcsolt hulladéktartály tároló helyezhető el.

(6)	Meglévő épületen csak akkor végezhetnek építési tevékenységet, továbbá az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően épített építmények csak akkor kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, ha jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelnek, illetve az építési tevékenységgel az előírások teljesíthetők.

(7)	A meglévő épület használati módját csak úgy lehet megváltoztatni, ha a használati mód megváltozása által nem jön létre olyan állapot, amely az OTÉK és a HÉSZ előírásaival ellentétes.

Különleges rendelkezések a településkép alakítására,

az épített és a természeti környezet védelmére

Reklám, hirdetőtábla

8.§ (1)	Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál az intézmények cégéreinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani és engedélyeztetni. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető csak el jelen § (1) és (2) bekezdése szerint.

(2)	Balatonkenese teljes közigazgatási területén A1-es (840 x 600 mm) ívméretet meghaladó méretű reklámhordozó nem helyezhető el. Kivételt képeznek:

- a cégérek, illetve a helyi idegenforgalmi vonzótényezőt hirdető reklámhordozó,

- a közigazgatási határ közelében elhelyezhető fogadó és köszöntő táblák,

- 400 mm átmérőt meg nem haladó keresztmetszetű, legfeljebb 4,5 m magas, funkcióhoz tartozó hirdető oszlop, ha az engedélyezési dokumentáció annak helyét és látványtervét tartalmazta, s igazolta, hogy az OTÉK 40. §. (5) bekezdésben megfogalmazott követelményeknek megfelel, és

- az alkalmi rendezvények reklámhordozói, valamint építkezés esetén felállított palánkok ideiglenes jellegű hirdetései.

Közterületek kialakítása

9.§ (1)	Közterületen elhelyezett építmények és köztárgyak nem akadályozhatják a jármű és gyalogos közlekedést.

(2)	Közterületen építmény, berendezés, köztárgy csak abban az esetben helyezhető el, ha

- a közterületen kívüli építmények előírásosan megközelíthetők,

- a gyalogossáv minimum 1,5 méter szélességét nem csökkenti,

- a felszíni vizek lefolyását, elvezetését nem akadályozza,

- a közműlétesítmények építését, karbantartását nem akadályozza és

- a járművezetők kilátását és a közutak forgalmát nem veszélyezteti.

(3)	Közterületen provizórikus jellegű új pavilon, árusító fülke nem helyezhető el, a meglévők nem bővíthetők, de felújíthatóak. A felújítás esztétikai rendezéssel egyidejűleg történhet.

(4)	A közparkok beépítésének, zöldfelületi arányának szabályozását a 49.§ (2) és (6) bekezdése tartalmazza.

(5)	A közterületeken a fasorok megőrzendők, szükség esetén a fasorok kiegészítendők.

(6)	A közterületeken a közvilágítás elemeinek kialakítása formaterv alapján egységesítendő.

(7)	A közterületi teresedésekre környezetrendezési terv készítendő, a teresedéseken szobor, kút, stb. elhelyezéséről, illetve pihenőpark, zöldfelület kialakításáról gondoskodni kell. Parkoló elhelyezése kerülendő.

(8)	A településközpontban a „Műemléki környezet” területén, valamint a helyi értékvédelmi területeken a jelenleg közterületi oszlopon elhelyezett közműkábelek rekonstrukciójánál csak földkábeles megoldás engedélyezhető.

Országos védelem

10.§ (1)	Balatonkenese országos művi értékvédelem alá eső épületeit a 3. melléklet 1. pontja, az országos oltalom alatt álló régészeti lelőhelyeket a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza, a Műemléki környezetet az SZT ábrázolja.

(2)	Balatonkenese országos táj- és természetvédelem alá eső területeit a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3)	Az országos védelem alatt álló művi, táji és természeti értékek kezelésére, megőrzésére vonatkozóan a hatályos országos rendelkezések irányadók.

(4)	A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelőhelyeken földmunkával járó tevékenységek engedélyezése és végzése során az örökségvédelmi szakterületen illetékes hatóság szakhatóságként jár el.

(5)	Sándor-hegy – Bögre-hegy szabályozással érintett területén az „eddig ismeretlen lelőhely” megnevezésű új lelőhely vonatkozásában a nyilvántartott lelőhelyekre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

(6)	Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talajt 30 cm-nél mélyebben bolygató tevékenység esetében az örökségvédelmi szakterületen illetékes szakhatóság előzetes szakhatósági engedélyének beszerzése szükséges.

(7)	A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében az örökségvédelmi szakterületen illetékes szakhatóságot véleményező szervként be kell vonni még a tervezés fázisában.

### Helyi védelem

11.§ (1)	A helyi művi, táji és természetvédelmi értékek védelmét az Önkormányzat külön helyi értékvédelmi rendelet keretében szabályozza.

(2)	A helyi értékvédelmi rendelet keretében a 12-15.§-ban foglalt feltételekkel a 4. mellékletben felsorolt területek és épületek kerülnek védelem alá.

### Helyi értékvédelmi terület

12.§ (1)	A helyi jelentőségű települési értékvédelem művi és területi értékeire a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendeletben, valamint a helyi értékvédelmi rendeletben foglalt előírások érvényesek.

(2)	A helyi értékvédelmi területek határát 4. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(3)	A területen területrész szerkezetét, úthálózatát, telekszerkezetét, a telkek méretének megváltoztatását célzó vagy eredményező tevékenység nem végezhető.

(4)	A helyi értékvédelmi területre vonatkozó részletes előírások:

a)	meglevő utcák szabályozási vonala, törései, szélessége nem változtatható,

b)	a területen elhelyezkedő helyi értékvédelem alatt álló épületekre a 13.§ (1) – (6) bekezdése érvényes,

c)	új épületek építését engedélyezni a telekre érvényes építési övezet előírásai szerint lehet, az utcakép és településszerkezet értékeivel összhangban,

d)	az új épületeket a bontott épület építési vonalára kell elhelyezni, kivéve, ha a bontott épület nem illeszkedett az értékvédelmi terület beépítési karakterébe, és

e)	az új épületek a szomszédos és szemben levő épületek építménymagasságától legfeljebb ( 0,5 m-rel térhet el.

### Helyi művi értékvédelem

13.§ (1)	Balatonkenese területén a 4. melléklet 2.1. pontja szerinti épületek javasoltak helyi védelem alá.

(2)

(3)	A település külterületén a 4. melléklet 2.3 pontja szerinti épületek javasoltak védelem alá.

(4)	A helyi védett épületeken bármilyen külső változtatást érintő építési tevékenység bővítés, átépítés (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró-csere, tető felújítás, tetőtér beépítés.) csak a főépítész előzetes szakvéleménye alapján lehet.

(5)	A megtartandó épületekre vonatkozó részletes előírások:

a)	az épületek nem bonthatók, felújításuk, átépítésük esetén a változtatásokat kortörténeti ismeretekre alapozott szakvéleménnyel kell igazolni,

b)	az épületek bontását, műszaki szükségesség esetén statikai szakvéleménnyel kell alátámasztani,

c)	bontás esetén az épület és telek felmérési dokumentációjának egy példányát a levéltárba megőrzésre be kell nyújtani, helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani,

d)	bontás, átalakítás esetén a bontott épület értékei – homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok stb. – az új épület létesítésével felhasználandók,

e)	utcai fa, vagy falazott kerítés és kapu csak kortörténeti ismeretekre alapozott szakvélemény alapján módosítható, átalakítható, bontható, vaslemez kapuk fakapura lecserélendők,

é)	az épület utcai homlokzatának helyreállítását, színezését több tulajdonos esetén egységesen kell megoldani. Erős színek kerülendők,

f)	az épületek helyi egyedi értékvédelem költségtérítési és egyéb kedvezményeiben elsődlegesen részesülnek,

g)	a (5) bekezdés a) – f)-ig tartó előírásai csak a főfunkciójú épületre és az utcai kerítésre vonatkozik,

gy)	az épület bontása után az új épület építését engedélyezni csak a telekre érvényes építési övezet előírásai szerint lehet, az utcakép és településszerkezet értékeivel összhangban, és

h)	toldalék, bővítési építmény csak a telek utcával nem határos területén engedélyezhető a telekre érvényes építési övezet előírásai szerint.

(6)	A 4. melléklet 2. pontja szerinti helyi értékvédelem alatt álló épületeknél a védettségi fokozat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő.

## Helyi táj- és természetvédelem

14.§ (1)	Balatonkenese helyi táj- és természetvédelmi területeit a 4. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(2)	A helyi táj- és természetvédelemre javasolt területeken:

- a meglévő terepadottságokat,

- a kialakult növényzetet, és

- a terület jellegét meghatározó főbb tájképi, természeti elemeket

megváltoztatni csak a természet- és tájvédelem szempontjai szerint, az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye és szaktanácsa alapján a védelmi cél kedvező megvalósulása érdekében szabad.

Kilátás és látványvédelem (művi és táji)

15.§ (1)	Kilátás és látványvédelem szempontjából védelemre javasolt területek és az ezekre irányuló kilátópontok az SZT-n külön megjelölést kaptak.

(2)	Az SZT-n jelölt kilátópontokról a környező tájra a rálátás lehetőségét biztosítani kell.

(3)	Az (1) bekezdés szerinti területeken különös gondot kell fordítani:

- az építmények, építési telkek, építési területek közterületről látható részének (homlokzat és tetőforma, üzletek, portálok, kerítések és támfalak kialakítása, növényzet stb.) valamint a vízi létesítmények településképi megjelenésére, és

- a közterületek burkolatának, műtárgyainak, növényzetének, utcabútorainak, továbbá a díszvilágító és hirdető berendezések kialakítására, elhelyezésére, karbantartására és megfelelő állapotára.

(4)	Balatonkenese teljes területén az építési engedélyezési kérelemhez a kilátás és látvány védelmében látványterv nyújtandó be az önkormányzat által meghatározott rálátási pontokról.

## Általános környezetvédelmi előírások

16.§ (1) A külön jogszabályban meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéshez kötött ipari tevékenységek a település területén nem telepíthetők.

(2)	Balatonkenese területén csak olyan beruházások, fejlesztések valósíthatók meg, amelyek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizeket, sem a talajt, sem a levegőt, sem az élővilágot, nem szennyezik, nem károsítják és tájképi, tájesztétikai szempontból is beilleszkednek a tájba.

(3)	Balatonkenese meglévő közhasználatú strandjainak és zöldfelületeinek területe nem csökkenthető, és más célra nem vehetők igénybe.

(4)	A részletes környezetvédelmi előírások:

        - a levegő-, a föld-, a víz védelmére,

        - zaj és rezgés elleni védelemre,

        - hulladékgazdálkodásra, és

        - táj- és természetvédelemre vonatkoznak.

(5)	A környezetvédelem, az emberi magatartás szabályozására Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott többször módosított 28/2004.(VII.14.) önkormányzati rendelet - a környezet védelmének általános szabályairól - teljes mértékben érvényesítendő.

Részletes környezetvédelmi előírások

17.§ (1) Levegőtisztaság védelem:

a)	a légszennyező létesítmények megengedett mértéket meghaladó szennyezését meg kell

szüntetni,

- a település közigazgatási területén semmilyen, a megállapított határérték feletti

levegőszennyezést okozó anyag kibocsátásával járó tevékenység nem folytatható,

c)	a település területén csak olyan létesítmény üzemeltethető, amely levegőtisztaság védelmi  szempontból megfelel az érvényes jogszabályban előírt légszennyezettségre vonatkozó egészségügyi határértékeinek és a területekre vonatkozó légszennyezettségi ökológiai határértékeinek,

d)	a közúti közlekedésből származó levegőszennyezést védőfásítással kell csökkenteni, a védőfásítást ki kell egészíteni cserjetelepítéssel,

e)  hulladékok nyílt téri ill. háztartási tüzelő berendezésben történő égetése általában tilos,

kivéve a kerti hulladékra vonatkozó helyi rendeletben rögzített meghatározott időszakokat,

f)	  a káros allergéneket kibocsátó gyomok elterjedésének megakadályozása érdekében a

növényzettel fedett területeket gyommentesen kell tartani, és

g) az új létesítmények elhelyezése esetén a település légszennyezettségének mértékét figyelembe kell venni az engedélyezés során.

(2) A felszín alatti vizek és a talaj védelme érdekében:

a)  Balatonkenese az érvényes jogszabálynak megfelelően a felszín alatti víz szempontjából

fokozottan érzékeny vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik,

b)  Az erózió által veszélyeztetett területeken művelési ág változtatással, illetve műszaki jellegű

beavatkozással meg kell akadályozni a talajpusztulást,

c)   a településen területfeltöltésre csak környezetre ártalmatlan anyagok használhatók fel,

d) a Natura 2000 és a természetközeli állapotú területeken és az ökológiai folyosóban

semmilyen a talajfelszínt megváltoztató tereprendezés (feltöltés, bevágás) nem

engedélyezhető,

e) az erózióveszélyes lejtős területek földvédelmét megfelelő növénytakaró biztosításával kell

megoldani,

f)	 a roncsolt felszínű vagy szennyezett területeket rekultivációs terv alapján kell helyreállítani.

g) a meglévő talaj- és talajvízszennyezéseket meg kell szüntetni,

h) a termőföld védelme érdekében a külterületi szabályozási terven mezőgazdasági rendeltetésre

szabályozott területeket más célra felhasználni nem lehet, ezen területeken a rendeltetésnek

megfelelő mezőgazdasági művelést kell folytatni,

i) a védelmi célú erdőként illetve fás növényzettel fedett felületként meghatározott területeken

(magaspartok!) erős gyökérzetű rézsűmegkötő növényfajok telepítendők növénytelepítési

tervek alapján. A terveket min. 1:500 méretarányban kell elkészíteni és egyeztetni kell az

érintett szakhatóságokkal (Bányakapitányság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága,

Állami Erdészeti Szolgálat),

j) a Disznólejáró völgy térségében lévő anyagnyerőhelyek területeit rekultiválni kell, és

k) Balatonkenese teljes közigazgatási területén minden 3,0 hektárnál nagyobb területre kiterjedő

új beruházás engedélyezéséhez az engedélyezési tervnek humuszgazdálkodási tervet is kell

tartalmaznia.

(3) A felszíni vizek védelme érdekében:

- a Balaton vízminőségének védelme érdekében fokozott gondot kell fordítani a felszíni és

felszín alatti vizek tisztaságának megőrzésére,

- szennyezett burkolt felületekről érkező csapadékvizeket a befogadóba vezetés előtt tisztítani

kell,

- Balatonkenese teljes közigazgatási területén tilos a szennyvízszikkasztás, a szennyvizek

árkokba, élővizekbe történő átvezetése, részben a talaj és talajvíz szennyezésének

megakadályozása, részben a csúszásveszély miatt (kivéve ha a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

Területrendezési Terve másként rendelkezik),

- keletkező szennyvizek elvezetését a szennyvíz-csatornahálózat fokozatos teljessé tételével,

és addig a zártrendszerű szennyvízgyűjtő kiépítésével kell megoldani,

e)   település területén hígtrágyás állattartó telep nem létesíthető,

f)	    Balaton vízminőségének, vízmedrének védelme érdekében a meder további feltöltése cask

partkorrekcióként, a VIZIG által elfogadott partvonalszabályozási terv szerint történhet,

g) Balatonkenese még megmaradt természetközeli partszakasza megőrzendő. Ezért a parti

nádasok osztályozását a 22/1998.(II.21) Kormányrendelet szerint el kell végezni és a jó

minőségű (I-III. osztály) nádasok fokozott védelméről gondoskodni kell. Különösen

vonatkozik ez az újratelepítés alatt álló Fűzfő felé eső északi partszakaszra, valamint a deli

helyi védelemre javasolt nádas partszakaszra Akarattyán,

h) a felszíni vízelvezető árkok és csatornák esetében a tóba való bejutás előtti ülepítés és

tisztítás szükséges, a Balaton vízgyűjtő területére vonatkozó hatályos vízminőségvédelmi

előírások szerint,

i)	 a Balaton vízminősége és a nádasok védelme érdekében a vízparton található szemét,

uszadék összegyűjtéséről a partmenti ingatlan tulajdonosa, kezelője köteles gondoskodni,

j)	  napozó- és horgász-stéget, víziállást elhelyezni csak a szabályozási terv szerint lehet. Zárt

nádasokban víziállás nem létesíthető,

k) a város közigazgatási területén semmilyen felszíni vizeket szennyező tevékenység nem

folytatható,

l)	 a természetes vízfolyások felé irányuló vízmozgások akadályozása tilos. A természetes

vízelvezetési útvonalakat meg kell tartani, és

m) a természetes és természetközeli álló- és folyóvizek partjától számított 1000 méteren belül a

vizekre és a vízben élő szervezetekre veszélyes anyagok tárolása, kijuttatása tilos.

(4) 	Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás érdekében:

a)	a település területén keletkező kommunális hulladékot elszállításig zárt tárolóedényben kell tárolni. A szemét engedélyezett lerakóba való szállításáról hetente egyszer az önkormányzat gondoskodik,

b)	a település szervezett hulladékelszállítását az önkormányzatnak, illetve egy általa megbízott, a tevékenységre engedéllyel rendelkező szervezetnek kell végezni,

c)	a település területén keletkező veszélyes hulladék azonnali elszállításáról a hulladék tulajdonosának kell gondoskodni,

d)	a település teljes közigazgatási területén kommunális és veszélyes hulladék lerakása tilos. A meglévő illegális lerakókat fel kell számolni és a talaj vagy a talajvíz szennyezettsége esetén szükséges kármentesítést el kell végezni,

f)	a kármentesítést a környezetvédelmi felügyelőség által jóváhagyott kármentesítési terv alapján kell elvégezni,

g)	Balatonkenese új hulladéklerakó nem létesíthető, és új bánya nyitása tilos,

h)	Balatonkenese területén kezelt szennyvíziszap medencés tárolása és mezőgazdasági területeken talajba juttatása a tervezett autópálya nyomvonalától É-ra fekvő területeken bárhol, az M8-tól D-re fekvő területeken az úthoz közeli zónában, a település belterületi határától legalább 1500 m-re fekvő vonalig engedélyezhető,

i)	tilos árkokba, patakmederbe, mélyutakba, erdőszélre, erdőbe, mezőre, elhagyott területekre  a hulladék elhelyezése, és

j)	 Balatonkenese közigazgatási területén veszélyes hulladék nem helyezhető el.

(5) Zaj és rezgés elleni védelem érdekében:

a)	az érvényes jogszabályban megállapított zaj- és rezgésvédelmi határértékeket meg-haladó tevékenység a településen nem folytatható. Zajt és rezgést előidéző létesítményt csak oly módon lehet elhelyezni, hogy az a környezetét ne zavarja,

b)	a lakóterületi útszakaszok mentén a forgalmi zaj csillapítása érdekében, forgalomtechnikai módszerekkel kell csökkenteni a terhelést, illetve a védendő létesítmények és utak között védelmi célú zöld-sáv telepítendő. Ezek kialakítása háromszintű növényzettel történik, és a

c)	a vasút és a 71-es számú fõút mentén - az adottságokhoz igazodva, a zaj, por és rezgés elleni védelmet segítő növénytelepítés (zöldsáv) szükséges.

(6) Táj és természetvédelem érdekében:

a)	Balatonkenese területén védett természeti területeken semmilyen olyan tevékenység nem folytatható, mely a védelem tárgyát, annak élőhelyét veszélyeztetné,

b)	Balatonkenese területén a természetvédelmi területeken csak természetvédelmi, ismeretterjesztési célú építmény helyezhető el,

c)	természetközeli állapotú területeken, Natura 2000 területeken művelési ág változtatás nem engedélyezhető,

d)	természetközeli állapotú területeken, Natura 2000 területeken csak okszerű hagyományos mezőgazdasági művelés folytatható,

e)	Balatonkenese területén az utak mellett õshonos, a táj jellegét kifejező növényekkel esztétikai és védő jellegű fásítás kötelező ( 8. melléklet), és

f)	a védett természeti értékek listáját a 3., a 4. és az 5. melléklet tartalmazza,

Felszínmozgás-veszélyes területek

18.§ (1)	 A felszínmozgás-veszélyes területek A, B, C kategória szerinti lehatárolását az SZT tartalmazza.

(2)	"A" kategóriájú felszínmozgás-veszélyes terület lehet A1 és A2 minősítésű.

a) Az A1 kategóriában:

aa) aktív felszínmozgásos terület, amelynek beépítése egyáltalán nem lehetséges,

ab) a területen semmiféle vizes közmű - földalatti kiépítésű vízvezeték és szennyvízcsatorna

hálózat - nem helyezhető el. A felszíni vízrendezés sürgősen megoldandó. Az erózió

megakadályozására műszaki szükségességből megvalósítandó mérnöki építmények –

támfal, mikrócölöp, stb. – kiépítése javasolt, és

ac) a területen meglévő épületen kizárólag állagmegóvási munka végezhető, melyekhez

talajmechanikai, mérnökgeológiai szakvélemény készítése szükséges és az illetékes

szakhatóság (Bánykapitányság) szakhatósági állásfoglalásban hozzájárul.

b) az A2 kategóriában, mely a Sirály utca egy szakaszára vonatkozik, ahol:

ba) a meglévő beépítés fennmaradása lehetőségének megadása céljából speciális, talajtanilag

egy szerkezeti egységbe tartozó területre eső telkeket együtt vizsgáló talajmechanikai,

mérnökgeológiai szakvélemény pozitív eredménye esetén mód lehet az épületek

fennmaradási engedélyének megadására.

(3)		"B" kategóriájú felszínmozgás-veszélyes terület:

a) potenciálisan mozgásveszélyes terület, amelynek beépítése mérnökgeológiai, talajmechanikai szakvélemény és a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleménye alapján lehetséges, azonban tilos bármiféle szakszerűtlen földmunkát, szikkasztást végezni, amely közvetlenül mozgás kialakulását eredményezheti,

b) a területen az építkezés csak részletes mérnökgeológiai, talajmechanikai szakvélemény alapján lehetséges, amely az alapozáson túl kitér az állékonyság megőrzésére, a vízelvezetésre, a bevágások létesítésére,

c) a területen a legnagyobb megengedett bevágás 2 m,

d) területen szennyvíz-szikkasztás tilos, a vizes közműveket szigorúan vízzáró minőségben állandóan ellenőrizhető, könnyen karbantartható módon kell megépíteni,

e) medence 1 m3 fölötti mérettel felszín fölötti elhelyezéssel sem építhető, és

f) a terület építési telkein épület csak talpkoszorúval építhető.

(4)		"C" kategóriájú felszínmozgás-veszélyes terület:

a) a környező területek biztonsága érdekében megkötésekkel beépíthető terület, amely önmagában nem csúszásveszélyes, azonban az itt bekövetkező meg nem engedett vízszivárgások, illetve helytelenül végzett tereprendezés, földmunka az „A” és „B” területek biztonságát veszélyeztetik,

b) a területen a szennyvíz szikkasztás tilos, vezetékes víz épületbe csak a csatornázás egyidejű elkészülése esetén köthető be. A felszíni és csapadékvíz elvezetés szakszerű megoldásáról gondoskodni kell, és

c) a csatornákat vízzáró minőségű csövekből, gumigyűrűs csatlakozással kell készíteni.

(5)	A „C” kategóriájú felszínmozgás-veszélyes terület határvonala mentén 50 m-es sávban építmények építési engedélyezése csak az illetékes szakhatóság (Bányakapitányság) szakvéleményének megfelelően készített és annak egyetértő nyilatkozatát is tartalmazó engedélyezési dokumentáció alapján történhet.

(6)	Az „A”, „B” és „C” felszínmozgásra veszélyes területeken fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet. E területek 20%-ot elérő, illetve meghaladó lejtésű részein a meglévő növényzet irtása ugyancsak engedéllyel végezhető.

(7)	A BTSZ szerinti P-1 Felszínmozgásra érzékeny terület alövezeten belül építmény elhelyezése, ill.  beépítésre szánt terület kijelölése csak előzetes geotechnikai szakvélemény által igazolt feltételek mellett engedélyezhető.

(8)	Külterületen a part-éltől számított 100 m-es távolságon belül építmény nem helyezhető el.

Általános építészeti előírások

19.§ (1)	Az építési engedélyezés során kizárólag az anyaghasználatában, megjelenésében és színezésében a helyi hagyományokhoz illeszkedő épület építésére adható ki engedély.

(2)	A kialakult, sajátos karakterű tömbökben a foghíjtelkeknél, illetve a meglévő épületek felújítása, vagy cseréje során csak a karakter jellegzetességeit hordozó épület engedélyezhető, azaz a tömegformálás, tetőidom, nyílásritmus, anyaghasználat, színvilág a hagyományőrző épületekével megegyező, illetve ahhoz illeszkedő lehet.

(3)	A település területén:

a)  magastetős épület jellemzően 37-45o tetőhajlásszöggel, és

b) magastetős épület 37 o -nál kisebb hajlásszöggel, ill.  lapostetős épület kizárólag indokolt esetben – pl. kilátásvédelem -, valamint Sándor-hegy – Bögre-hegy SZT-vel érintett területén - amennyiben az a környezettel összhangban van - engedélyezhető. Látványvédelemmel érintett területen, illetve a magaslatokról, vagy meglévő karakteres épület szintjéről látható lapostetős épület csak zöldtetős kialakítással létesíthető.

(4)	Balatonkenese területén épülettel szerves összefüggésben nem lévő, torony, torony jellegű építmény elhelyezése – kilátó, harangláb kivételével - tilos, egyebekben az övezetek építménymagasságra vonatkozó előírásai az irányadók.

(5)	A település területén új építményen többszintes tetőtér nem alakítható ki. Meglévő építményen csak abban az esetben létesíthető többszintes tetőtér, ha az nem jár a tető szerkezetének, formájának átalakításával és igazolható szerkezeti-statikai teherbíró képessége.

(6)	A területen nem alkalmazhatóak az alábbi építőanyagok:

- mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, fém trapézlemez, valamint egyéb tájidegen anyagok.

(7)	Balatonkenese belterülethez csatolandó településrészein, valamint Sándor-hegy – Bögre-hegy SZT-vel érintett területén az építkezés feltételeként talajmechanikai szakvélemény benyújtása is szükséges, amely kitér az alapozáson túl az állékonyság megőrzésére, a vízelvezetésre és a bevágások létesítésére.

(8)	Az utcai kerítés a hagyományos – általában felül (70%-ban) áttört, alul (30%-ban) tömör - kialakítással, s anyaghasználattal létesíthető.

(9)	A tervtanácsi állásfoglaláshoz kötott építési engedély kérelmekhez az építési telekre az építési engedélyhez csatoltan – legalább M=1:250 méretarányú - kertészeti terv benyújtása kötelező.

(10)	Balatonkenese közigazgatási területén szélerőmű, szélgép (generátor) elhelyezése tilos.

(11)	Bármilyen épületen klímagép csak tetőtérben, napkollektor tetőszerkezeten, vagy az épület építészetileg takart, s közterületről nem látható részén.

(12)	Antenna csak a tetőzet látványát nem torzító módon helyezhető el.

(13)

(14)	Balatonkenese közigazgatási területén minden új beépítést, épülettömeg és épülethomlokzat megváltoztatást, vagy háromnál több ingatlant érintő telekalakítást eredményező hatósági ügyben a városi főépítész szakmai állásfoglalását az engedélyezési eljárás során be kell szerezni.

Egyedi építészeti előírások

Balatonkenese védett településrész területére

20.§ 	(1) Balatonkenese védett településrésze a 12. §. (1) bekezdés alapján a 4. melléklet 1. pontjában lehatárolt terület.

(2)	A területen épület építése az alább felsorolt helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával engedélyezhető:

a) a szerkezetnél				lehetőleg hagyományos építőanyag,

b) a tetőhéjalásnál 			nád, cserép (kizárólag vörös - barna árnyalatban),

c) a nyílászáróknál			lehetőleg fa szerkezettel, kizárólag: natúr, fehér, 							sötétzöld, barna színekben,

d) a homlokzatnál  			vakolt felület, fehér, vagy pasztell színekben színminta

alapján,

e) a lábazatnál				terméskő, tégla, és a

f) a kerítésnél 			terméskő, tégla, fa, sövény, drótfonatos kerítés.

(3)	A területen kizárólag magastetős épület helyezhető el, 37-45o tetőhajlásszöggel.

(4)

(5)	A területen új épületek, illetve az átépítésre kerülő épületek tervezésekor a területen szokásos forma és díszítésvilág eszközeit kell alkalmazni. Ezek közül a karaktert képviselő elemek:

a) lábazat rakott terméskő,

b) faanyagú nyílászárók osztott, kazettás mezőkkel,

c) üvegezett veranda,

d) vakolt homlokzat, fehér, halványsárga, vagy egyéb illeszkedő pasztell színnel, hangsúlyos nyíláskeretezés, és

e) áttört hálókerítés, igényes kovácsoltvas kapuzattal.

(6)	Az övezetben építésre kerülő kerti építmények közül a pergola, és 10 m2-nél nagyobb fedett, oldalt nyitott egyéb építmény csak építési helyen belül, kompozíciójában, anyagában a főépülettel összhangban helyezhető el.

(7)	A területen a (6) bekezdésben leírt kerti építmények csak akkor helyezhetők el, ha alapterületükkel a telek beépítettsége nem lépi túl az övezetben előírt maximumot.

Egyedi építészeti előírások

Balatonkenese part menti teleksáv területére

21.§ (1)	Part menti telkek esetében az épületek tervezésekor jelentős figyelmet kell fordítani az utcai homlokzati kialakítás mellett a Balaton felől feltáruló homlokzatra, épülettömegre is.

(2)	A területen lapostetős épület kizárólag zöldtetős kialakítással építhető, amennyiben a 15.§ (4) bekezdésében előírt látványtervvel a városképi illeszkedés bizonyítható.

(3)	A településrészén az építkezés feltételeként talajmechanikai szakvélemény benyújtása is szükséges.

A közigazgatási terület területfelhasználása

22.§ (1)	A település közigazgatási területén a következő területfelhasználási egységek különíthetők el:

a) 	Beépítésre szánt területek:

aa)	Lakóterület:

aaa) kisvárosias lakóterület , rövidítve 				(Lk),

aab) kertvárosias lakóterület, rövidítve				(Lke),és			aac) falusias lakóterület, rövidítve				(Fl).

ab)	Vegyes terület: településközpont vegyes terület, rövidítve	(Vt).

ac)	Gazdasági terület:

aca) kereskedelmi, szolgáltató terület,  rövidítve		(Gksz),

acb) ipari gazdasági terület, rövidítve				(Gip), és

acc) mezőgazdasági majorok, rövidítve				(Gmg, Gmksz).

ad)	Üdülőterület:

ada) üdülőházas terület ,       rövidítve 				(Üü) és

adb) hétvégiházas terület, rövidítve 				(Üh).

ae)	Különleges terület belterületen:

aea) strand terület, rövidítve					(Kst),

aeb) sport	terület, rövidítve		          		(Ks),

aec) szabadidőközponti terület, rövidítve			(Kszk),

aed) vizisport, kikötő terület, rövidítve				(Ki),				aee) kemping terület, rövidítve				            (Kk),

aef) oktatási terület	, rövidítve					(Ko) és

aeg) egészségügyi terület, rövidítve				(Keü).

af)	Különleges terület külterületen:

afa) sport	terület,	rövidítve					(Ksp),

afb) meglévő kemping terület, rövidítve	          		(Kk),

afc) mezőgazdasági üzemi terület, rövidítve	  		(Kmü) és

afd) turisztikai fejlesztési terület, rövidítve			(Krek).

b)	Beépítésre nem szánt terület:

ba)	közlekedési és közműterület (közutak, parkolók,stb.) rövidítve	 (Kköz), (Kköv),

- beépítésre nem szánt különleges területek:

bba) sport terület, rövidítve				          	(Ks),

bbb) temető terület, rövidítve			          		(Kt),

bbc) kegyeleti park	 terület, rövidítve				(Kkegy), és

bbd) arborétum terület, rövidítve				(Karb).

bc)	Zöldterület: közpark, rövidítve						(Zkp).

bd)	Erdőterület:

bda) védelmi terület, rövidítve					(Ev), (Evv),

bdb) egészségügyi, szociális, turisztikai terület, rövidítve	(Ee),

bdc) meglévő erdőterület, rövidítve 		          		(Ev, Et) és

bdd) tervezett erdőterület, rövidítve		          		(Et).

be)	Belterületi mezőgazdasági terület:

bea) belterületi korlátozott használatú kert, rövidítve 		(Mkk1),

beb) belterületi korlátozott használatú kert, rövidítve		(Mkk2) és

bec) belterületi korlátozott használatú gyepes terület     	(Mkgy).

bf)     Külterületi mezőgazdasági terület:

bfa) árutermelési mezőgazdasági terület,rövidítve		(Má) és

bfb) kertgazdasági terület, rövidítve			       	(Mk).

bg)    Vízgazdálkodási terület:vízmű, rövidítve			        	(Vg).

##### II. Fejezet

##### A beépítésre szánt területek előírásai

Lakóterületek

23.§ A lakóterületek építési övezeteit az SZT tünteti fel.

Kisvárosias lakó övezet (Lk)

24.§ (1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében -, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| A kisvárosi lakóövezetben építési telek |
| --- |
| övezeti | Beépítés | Legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | Kialakítható telek | minimális |
| Jele | Módja | Kialakítható M2 | beépíthető m2 | Beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | Legkisebb szélessége (m) | Legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Lk1 | SZ | K | -- | 40 | 7,5 | K | K | 40 |
| Lk2 | SZ | 1000 | 1000 | 30 | 6,0 | 18 | 35 | 40 |
| Lk3 | SZ | 1100 | 700 | 30 | 4,5 | 18 | 35 | 50 |

(3) 	A kisvárosi lakóövezetben építési telek elnevezésű táblázatban szereplő K betű jelentése kialakult, az SZ betű szabadonálló.

(4) Az övezet építési telkein üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(5)	Az övezet építési telkein új épület elhelyezése esetén a lakóterületen megengedett épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

(6)	Az övezet területén a megjelölt legkisebb beépíthető területnagyság alatt telek nem építhető be.

(7)	Új épület építése esetén lakóegységenként 1 gépjármű elhelyezését épületen belül a főfunkciójú épülettel egy tömegben kell megoldani.

(8)	Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 1000 m2-t.

#### Kertvárosias lakó övezet (Lke)

25.§ (1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében -, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Kertvárosias lakóövezetben az építési telek |
| --- |
| övezeti | Beépítés | Legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | Kialakítható telek | Minimális |
| Jele | Módja | kialakítható m2 | Beépíthető m2( | Beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | Legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Lke1 | SZ | 1100 | 700 | 20 | 4,5 | 22 | 50 | 60 |
| Lke2 | SZ | 900 | 700 | 20 | 3,5; 6,0 | 20 | 40 | 60 |
| Lke3 | SZ | 900 | 700 | 30(( | 4,5; 6,0 | 20 | 40 | 50 |
| Lke4 | SZ | 700 | 600 | 20/30(( | 4,5; 6,0 | 18 | 35 | 60/50 |
| Lke5 | SZ | 550 | 550 | 20 | 4,5 | 14 | 20 | 60 |
| Lke6 | O/O*** | 1100 | 700 | 20 | 4,5 | 20 | 45 | 60 |
| Lke7 | O | 900 | 700 | 30(( | 4,5 | 20 | 40 | 50 |
| Lke8 | O | 700 | 550 | 30(( | 4,5 | 18 | 35 | 50 |
| Lke9 | SZ/0 | 700 | 550 | 20/30(( | 3,5; 4,5 | 18 | 35 | 50 |
| Lke10 | SZ/O | 900 | 700 | 30(( | 4,5; 6,0 | 20 | 40 | 50 |
| Lke11 | SZ | 850 | 700 | 20 | 4,5 | 20 | 40 | 50 |
| Lke12 | SZ | 720 | 550/K | 15 | 3,5; 4,5; 6,0 | 14 | 30 | 65 |
| Lke13 | SZ(( | 550 | 360 | 15 | 3,5; 4,5 | 14 | 20 | 65 |
| Lke14 | SZ | 550 | 360 | 15 | 3,5 | 12 | 20 | 65 |
| LkeS | SZ | 1440 | 900 | 10 | 3,5 | 20 | 30 | 75 |

(3)	A kertvárosias lakóövezetben építési telek elnevezésű táblázatban szereplő :

a) K betű jelentése kialakult,

b) SZ betű jelentése szabadonálló,

c) O betű jelentése oldalhatáronálló,

d) SZ/O	 betű jelentése többségében szabadonállóként, de 10 m telekszélesség alatt oldalhatáron állóként is beépíthető,

e)   O***	 jelentése minimum 20 m telekszélesség esetén szabadonállóként is beépíthető,

f)(  jelentése kialakult telekosztás esetén - kivételesen - a beépíthető minimális telekméret alatti

területű telkek is beépíthetők (360 m2-ig), és

g)  30((	 jelentése csak a min. kialakítható telekméret elérése esetén megengedett, egyebekben

20%.

- SZ((	Keskeny telek esetében (kisebb, mint 10m) - (kialakult állapot) oldalhatáron állóként is beépíthető az épületek közötti legkisebb kötelező távolság betartásával egyidejűleg.

- Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

(4)	Az övezetben kivételes esetben üdülőépület is (maximum 2 egység) elhelyezhető, amennyiben az kielégíti a lakóépületre vonatkozó követelményeket is.

(5)	Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést.

(6)	Gépjárműtároló telken belüli elhelyezése:

a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben,

b) önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén, és

c) önálló terepszint alatti építményben.

(7)	Az övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként:

- a /6/ b. pontja szerinti járműtároló,

- háztartással kapcsolatos tárolóépület,

- barkácsműhely,

- műterem,

- a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye, és

- a telken folyó mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei helyezhetők el, melytől használati mód változtatása esetén sem lehet eltérni.

(8)	Az övezet területén állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek csak akkor helyezhetők el, ha a helyi önkormányzati rendelet az állattartást lehetővé teszi.

(9)	Az övezet területén 360 m2-nél kisebb telek nem építhető be.

(10)	Ha az övezetben a teleknagyság legalább 50 %-kal meghaladja a legkisebb kialakítható telekterület nagyságát, abban az esetben az ezen felüli területrészre az övezetben előírt beépítettség 50 %-a engedélyezhető, de a kialakuló beépítés így sem haladhatja meg a minimális teleknagyság esetében engedélyezhető beépítettség kétszeresét.

(11)	Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 500 m2-t.

(12)

Falusias lakó övezet (Fl)

26. §(1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Falusias lakóövezetben az építési telek |
| --- |
| Övezeti | Beépítés | legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | Kialakítható telek | Minimális |
| Jele | Módja | Kialakítható m2 | Beépíthető M2( | Beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | Legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | Zöldfelületi Aránya % |
| Lf1 | O | 900 | 700 | 30 | 4,5 | 17,5 | 40 | 50 |
| Lf2 | O | 700 | 550 | 30 | 4,5 | 18 | 35 | 50 |
| Lf3 | SZ | 900 | 700 | 30 | 4,5 | 20 | 40 | 50 |
| Lf4 | SZ | 2000 | 2000 | 20 | 4,5** | 25 | 60 | 50 |
| Lf5 | O | 900 | 700 | 30 | 4,5 | 18 | 40 | 50 |

(3) A falusias lakó övezetben az építési telek táblázatban:

a) ( jelölés kialakult telekosztás esetén kivételesen a beépíthető minimális telekméret alatti területű telkek is beépíthetők főépítészi szakvélemény alapján (360 m2-ig), és

b) ** gazdasági épület építése esetén indokolt esetben 6,0 m jelent.

- Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

(4)	Az övezet építési telkein üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(5)	Az övezetben kivételes esetben:

- 2 egységes lakóépület

- üdülőépület is elhelyezhető (maximum 2 egység), amennyiben az kielégíti a lakóépületekre

vonatkozó követelményeket is.

(6)	Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést, kivéve az Lf* övezetet, ahol egységes beépítési javaslat alapján lehet a második épületsort elhelyezni.

(7)	Gépjárműtároló telken belüli elhelyezése:

a) új épület esetén a fő rendeltetés szerinti épülettel egy tömegben,

b) önálló épületben, kizárólag meglévő főépület esetén, és

c) önálló terepszint alatti építményben.

(8)	Az övezetben elhelyezhető épületen kívül, azt kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületként:

a) a (7) b) pontja szerinti járműtároló,

b) háztartással kapcsolatos tárolóépület,

c) barkácsműhely,

d) műterem,

e) a környezetet nem zavaró kézműipari tevékenység műhelye,

f) állattartást szolgáló és azt kiegészítő épületek, és

g) a háztáji mezőgazdasági tevékenység gazdasági épületei helyezhetők el, melytől használati mód változtatása esetén sem lehet eltérni.

(9)	Az övezet területén állattartást szolgáló épületek, építmények és melléképületek csak akkor helyezhetők el, ha a helyi önkormányzati rendelet az állattartást lehetővé teszi.

(10)	Az övezet területén 360 m2-nél kisebb telek nem építhető be.

(11)	Ha az övezetben a teleknagyság legalább 50 %-kal meghaladja a legkisebb kialakítható telekterület nagyságát, abban az esetben az ezen felüli területrészre az övezetben előírt beépítettség 50 % -a engedélyezhető, de a kialakuló beépítés így sem haladhatja meg a minimális teleknagyság esetében engedélyezhető beépítettség kétszeresét.  Kivételt jelent az Lf5 övezet - a Bajcsy Zsilinszky u. 47. szám, Hrsz: 640 telek - lovarda funkcióval.

(12)	Az övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg az 500 m2-t.

Vegyes terület

27.§ (1)	A vegyes terület területfelhasználási kategóriából a Településközpont vegyes terület került kialakításra.

(2)	A vegyes területet (Vt) a SZT jelöli ki.

Településközpont vegyes övezete (Vt)

28.§ (1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében -, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Településközpont vegyes övezetben az építési telek |
| --- |
| övezeti | Beépítés | Legkisebb területe | Legnagyobb | Építmények | Kialakítható telek | minimális |
| Jele | Módja | Kialakítható m2 | Beépíthető M2 | beépítettsége %( | legnagyobb építmény-magassága(m) | Legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Vt1 | SZ | 2000 | 1000 | 20 | 6,0; 7,5 | -- | -- | 30 |
| Vt2 | SZ | 2000,K | 1000 K | 30 | 7,5 | -- | -- | 30 |
| Vt3 | SZ | 1000/K | 550/K | 15/20/30 | 4,5; 6,0 | - | - | 30 |
| Vt4 | SZ | 1000 | 550 | 30 | 4,5; 6,0 | -- | -- | 30 |
| Vt5 | SZ | - | K | 20 | 4,5; 6,0 | -- | -- | 30 |
| Vt6* | SZ | - | K | 30 | 9,0, 12,5 | -- | -- | 30 |
| Vt6 | SZ | - | K | 30 | 4,5; 6,0, | -- | -- | 30 |
| Vt7 | SZ/O | 1000 | 550 | 30 | 6,0 | - | - | 30 |
| Vt8 | O | 900 | 550 | 30 | 4,5 | - | - | 30 |
| Vt9 | O/Z | 900 | K | 40 | 6,0 | - | - | 30 |
| Vt10 | O/Z | 3000 | 2000 | 40 | 7,5 | - | - | 30 |
| Vt11*** | SZ | - | K | 30 | 6,0-12,5 | - | - | 50 |
| Vt12 | SZ | 3000 | 2000 | 40 | 7,5 | - | - | 30 |
| Vt13** | SZ | 1000 | 1000 | 25 | 7,5 | - | - | 30 |
| Vt14 | O | K | K | 50 | 7,5 | -- | -- | 25 |
| Vt 15 | O/Z | K | K | 65 | 6,5 | -- | -- | 10 |
| Vt 16 | SZ**** | 5000 | 5000 | 40 | 6,0-9,0-12,5*** | 40 | 100 | 40 |
| Vt 17 | SZ | 3000 | 2000 | 30 | 12,5 | 30 | 50 | 40 |

(3) A településközpont vegyes övezet elnevezésű táblázatban:

a) az SZ szabadonállót jelent,

b) a (	lakóépület és üdülőépület építés esetén -5%-ot jelent,

c)

d) „a *** 	az építménymagasság a déli telekhatártól számított első 50m-es szakaszig 6,0m, a másodikon 9,0m, a harmadik szakaszon 12,5 m.”

Az építménymagasság szakaszonként (jogi partvonaltól számított 50 m-enként) az épületrészekre külön-külön igazolandó.

e) a K	betű kialakultat jelent, és a

f) a T	betű terven jelöltet jelent.

g) Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

h)  a {} jel esetén	-az épületek átalakítása, korszerűsítése csak a teljes épületsorra kiterjedő

egységes homlokzati tervvel létesíthető.

i) a **** esetén a szabályozási tervlapon jelölt építési hely a rendezett terepszinttől számított 3,0 m-ig tart. E fölött 3,0 és 7,0 m között az építési helyek üvegezett, a kikötő utca és a Balaton közötti átláthatóságot biztosító „hidakkal” összeköthetők.

(4)	Az övezet építési telkein üzemanyagtöltő állomás csak az arra kijelölt helyen helyezhető el.

(5)	Az övezetben kivételes esetben az OTÉK-tól eltérően üdülőépület is elhelyezhető (maximum 2 egység), amennyiben a környezet terhelése (zaj, levegőtisztaság, stb.) ezt lehetővé teszi, és amennyiben az alkalmazott szerkezet kielégíti a lakóépületekre vonatkozó követelményeket is.

(6)	Az övezet építési telkein a fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el, kivételt képeznek a vendéglátó egységek, ahol az éttermi funkció több épületben, tagoltan is - de egységes építészeti arculattal, rendezett együttesként - telepíthető.

(7)	A Vt10 jelű övezetben épület elhelyezése az építészeti minőség biztosítása érdekében csak pozitív tervtanácsi vélemény alapján történhet.

(8)	A Vt11*** jelű övezet hasznosítását tervpályázattal kell előkészíteni.

(9)	A Vt11*** jelű övezetben épületek csak kétlépcsős engedélyezési eljárással telepíthetők, ahol az elvi engedélyezési eljárás során tervtanácson is bemutatandó tanulmányterv alapján kellmeghatározni a beépítést, s a gyalogos átközlekedés nyomvonalát.

(10) A Vt16 jelű övezetben nem helyezhető el lakó, igazgatási, hitéleti, nevelési, oktatási funkciójú épület. Az övezetben új épületet elhelyezni beépítési javaslat alapján lehetséges, melyet az önkormányzati főépítész a településképi konzultációban véleményez.

Gazdasági terület

29.§ (1)	A gazdasági terület a településen kereskedelmi, szolgáltató és ipari terület övezet lehet.

(2)	A kereskedelmi szolgáltató (Gksz) és az ipari (Gip) területet az SZT a mezőgazdasági majorok (Gmg, Gmksz) területét az ÖT jelöli ki.

Kereskedelmi szolgáltató övezet (Gksz)

30.§ (1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében, - valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Kereskedelmi szolgáltató övezetben az építési telek |
| --- |
| Övezeti | beépítés | legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | kialakítható telek | minimális |
| jele | módja | kialakítható m2 | Beépíthető m2 | Beépítettsége %( | legnagyobb építmény-magassága (m) | legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Gksz1 | SZ | 3000 | 2000 | 30 | 6,0(( | 40 | 40 | 30 |
| Gksz2 | SZ | 3000 | 1000 | 30 | 6,0(( | 40 | 40 | 30 |
| Gksz3 | SZ | 2000 | 1000 | 30 | 6,0(( | 30 | 40 | 30 |
| Gksz* | SZ | 5000 | 5000 | 25 | 6,0 | 50 | 50 | 60 |

(3) A kereskedelmi szolgáltató övezet elnevezésű táblázatban:

a) az SZ betű szabadonállót jelent,

b) a 6,0(( csak gazdasági funkciójú épület építése esetén, lakóépület esetén 4,5 m-t jelent,

c) a K	betű  kialakultat jelent (a telkek tovább nem oszthatók, csak telekegyesítés lehetséges), és

d) a Gksz* jelű övezetben csak kereskedelmi, vendéglátó és szállásférőhely funkciók telepíthetők a meglévő benzinkút figyelembe vételével. Kereskedelmi tevékenység csak épületen belül folytatható. Az övezetben egy tömegben legfeljebb 500m2 alapterületű épület létesíthető.

(4)	Az övezet építési telkein önálló üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(5)	Az övezetben kivételesen elhelyezhető önálló lakóépület is.

(6)	A gazdasági területen melléképítmény elhelyezhető.

(7)	Az övezetben a fő rendeltetés szerinti funkció több épületben is elhelyezést nyerhet.

(8)	Új nem zavaró hatású gazdasági tevékenység célú ipari létesítmény elhelyezésekor előzetes környezetvédelmi hatástanulmány készítése szükséges (alapterülettől függetlenül).

(9)	Új ipari létesítmény elhelyezése esetén, ha a technológia igényli az üzembe helyezéssel egy időben a szennyvizek egyedi előtisztításáról is gondoskodni kell.

Ipari terület övezete (Gip)

31.§ (1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében -, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az ipari terület övezetében az építési telek |
| --- |
| Övezeti | beépítés | legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | kialakítható telek | minimális |
| Jele | módja | kialakítható m2 | Beépíthető m2 | Beépítettsége %( | legnagyobb építmény-magassága (m) | legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Gip | SZ | 5000 | 3000 | 30 | 6,0(( | 50 | 60 | 30 |

(3) Az ipari terület övezet elnevezésű táblázatban:

a) az SZ betű jelentése szabadonálló, és

b) a 6,0((jelölés csak gazdasági funkciójú épület építése esetén, lakóépület esetén 4,5 m-t jelent.

(4)	Az övezetben csak nem zavaró gazdasági tevékenység engedélyezhető.

(5)	Az övezet építési telkein önálló üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(6)	Az övezetben kivételesen elhelyezhető önálló lakóépület is.

(7)	Az övezetben a fő rendeltetés szerinti funkció több épületben is elhelyezést nyerhet.

(8)	Az övezetben a főfunkciót kiegészítő járulékos funkciók számára külön építmény(ek) is elhelyezhető(k).

(9)	Új ipari létesítmény elhelyezésekor minden esetben előzetes környezetvédelmi hatástanulmány készítése szükséges (alapterülettől függetlenül).

(10)	Új ipari létesítmény elhelyezése esetén, ha a technológia igényli az üzembe helyezéssel egy időben a szennyvizek egyedi előtisztításáról is gondoskodni kell.

Gazdasági területek övezete (Gmg, Gksz)

32.§ (1)	Ebbe az övezetbe a települési területektõl elkülönülõ majorok sorolandók, amelyben csak a környezet, a táj értékeit és az ott élõ, üdülõ embereket egyaránt kímélõ, környezetet nem károsító tevékenység végezhetõ.

(2)	A levegõtisztaság-védelmi határértékeket be kell tartani.

| Gazdasági területek övezetben az építési telek |
| --- |
| Övezet jele | kötelező művelés, v. növényzettel fedettség | kialakítható teleknagy-ság min. (m2) | beépíthető teleknagyság min. (m2) | Beépítési % max | Legnagyobb Építmény-magasság* (m) | vonatkozó egyéb övezetek megj. |
| Gmg | ----------- |  | 5000 | 30 | 6 | csak mezőgazd. célokra |
| Gksz | ----------- |  | 5000 | 30 | 6 | mezőgazdasági, ipari, szolgáltató célokra |

(3)	A mezőgazdasági, illetve vegyes hasznosítású terület 40%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és a telephely határán a ligetes fásítás megõrzése szükséges.

(4)	Az övezetben csak a közcsatornára való rákötés esetén lehetséges fejleszteni és új épületeket 	építeni.

(5)	Az övezetben a beépítettség mértéke a 30%-ot nem haladhatja meg.

Üdülőterület

(33) § (1) Az üdülőterületek építési övezeteit a SZT tünteti fel.

- A SZT az üdülőterületet az alábbi övezetekbe sorolja:

- üdülőházas (Üü), és

- hétvégiházas (Üh).

Üdülőházas terület (Üü)

34.§ (1)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében -, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Az üdülőházas területben az építési telek |
| --- |
| Övezeti | beépítés | legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | kialakítható telek | minimális |
| Jele | módja | kialakítható m2 | beépíthető m2 | Beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Üü1 | SZ | 10000* | 5000 | 10 ; 15 | 7,5 ; 7,5* | - | - | 60 |
| Üü2 | SZ | 5000 | 2000 | 10 | 6,0; 7,5; 7,5* | - | - | 60 |
| Üü2* | SZ | 5000 | 2000 | 15 | 7,5* | 40 | 40 | 60 |
| Üü3 | SZ | 2000 | 1000 | 10 | 6,5; 7,5; 7,5* | 20 | 35 | 60 |
| Üü4 | SZ | K | 550 | 10 | 3,5; 6,0; 7,5; 7,5* | K | K | 60 |
| Üü5 | SZ | K | K | 25 | 8,5 | K | K | 40 |
| Üüc | SZ | K | K | 5 | 7,5( | K | K | 60 |
| Üü6 | SZ | 5000 | 2000 | 30 | 6,0 | 40 | 40 | 50 |
| Üü7 | SZ | 1000 | 1000 | 15 | 4,5 | 20 | 35 | 65 |
| Üü8 | SZ | 2000 | K | 10 | 7,5 | - | - | 60 |
| Üü9 | SZ | 10 000 | 5000 | 15 | 7,5* | - | - | 60 |
| Üü10* | SZ | 2000 | 1000 | 30 | 7,5* | - | - | 30 |
| Üü11 | SZ | 5000 | 2000 | 15 | 6,0 | - | - | 60 |
| Üü12 | SZ | 2000 | 1000 | 15 | 7,5* | - | - | 60 |
| Üü13 | SZ | 2000 | 2000 | 10 | 6,0 | - |  | 65 |
| Üü14 | SZ | 3000 | 2000 | 15 | 7,5* | - | - | 70 |
| Üü15 | SZ | 5000 | 2000 | 15; 20 | 6,0 | - | - | 55 |
| Üü16 | SZ | 2000 | 1000 | 15; 20 | 8,0** | - | - | 60 |
| Üü 17 | SZ | 5000 | 2000 | 30/K* | 7,5* |  |  | 45 |

(3) Az üdülőházas terület elnevezésű táblázatban:

a) a  10.000*- a 10.000-nél nagyobb területű telkek felosztása csak kivételes esetben     lehetséges,

b) az SZ betű szabadonállót jelent,

c) a K	betű jelentése kialakult (a telkek tovább nem oszthatók), csak telekegyesítés lehetséges,

d)  a 7,5( legnagyobb építménymagasság (part menti telkek esetében) jelent,

da)  parttól 30-60 m   6,0 m,

db) parttól 60-100 m:  7,5 m, és

dc) parttól 100 m-en túl meglévő épület esetén a jelenlegi épületmagasság felújítás esetén megtartható, új épület építés esetén 7,5 m.

e) Üü10*   jelű övezetben a megengedett 30 %-os legnagyobb beépítettség csak közösségi és ellátó funkciók telepítése esetén érvényesíthető, egyéb esetben 15%-os.

- Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

- a 8,0** a legnagyobb építménymagasság, kialakult beépítés esetén legfeljebb az elbontásra kerülő építmény építménymagassága, de legfeljebb 12,5 m építménymagasságig.

- K* = jogszerűen meglévő épületek fennállásáig a kialakult állapot szerinti, épületbontás esetén újépítéskor legfeljebb 30%

(4)	Az övezet építési telkein több főépület is elhelyezhető az övezetben előírt beépítési % betartásával.

(5)	Az övezet területén:

- üdülőépület,

- szálláshely - szolgáltató épületek közül a kereskedelmi szálláshelyek épületei,

- üdülőtábor,

- sportlétesítmény,

- olyan intézmény, amely az üdülőfunkciót nem zavarja és terhelése nem lépi túl az  üdülőterület környezetterhelési határértékeit, és

- az üdülőterület ellátását szolgáló kereskedelmi funkciójú épület max. 500 m2 bruttó  szintterülettel helyezhető el.

(6)	Az övezet területén nem helyezhető el:

- az Üü5 övezet kivételével önállóan új lakóépület,

- ipari, kisipari, kézműipari létesítmény,

- üzemanyagtöltő állomás, és

- a meglévő épület használati módját ezekre a célokra megváltoztatni nem lehet.

(7)	Az Üüc jelű övezetben kizárólag kemping vagy üdülőtábor létesíthető az előírt max. 5%-os beépítettséggel.

(8)	Üdülőházas övezetben új épületet elhelyezni beépítési javaslat alapján lehetséges.

(9)	A beépítési javaslatnak tartalmaznia kell legalább:

a) 	M=1:500 méretarányú helyszínrajzo(ka)t, a tervezett épület(ek), egyéb építmények elhelyezkedését bemutatva, a telken belüli gépjárműforgalom, várakozó járművek, gyalogos forgalom javaslatát, közműellátási 	és kertészeti javaslatot,

b)  a tervezett épületek M=1:200 (esetleg 1:500) méretarányú  vázlatterveit (alaprajz,

homlokzatok, metszet),

c)  a látványtervet, és

d)  a műszaki leírást.

(10)	A szabályozásban K (kialakult) jellel jelölt telkek továbbosztása nem lehetséges.

(11)	A legkisebb zöldfelület számításában a vízmedence terület fele beszámítható.

(12)	Sportpálya kialakítása esetében az előírt zöldfelület mértéke 20%-kal csökkenthető.

(13)	A járművek telken belül:

a) fásított parkolóban (de ez nem számít bele a zöldfelületbe),

b) fő rendeltetést szolgáló épületben, és

c) a terepszint alatti építményben helyezhetők el.

(14)	Az övezetben max. F + 1 + T (földszint + 1 + tetőtér) szintszámú épület helyezhető el, illetve az Üü5 övezetben a tetőtéri szint egy teljes értékű szintként – azaz a legfelső szinten nincs 1,9 m belmagasság alatti terület - engedélyezhető.

Hétvégi házas övezet (Üh)

35.§ (1) Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(2)	Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| A hétvégi házas övezetben az építési telek |
| --- |
| Övezeti | Beépítés | legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | kialakítható telek | minimális |
| Jele | Módja | kialakítható m2 | beépíthető m2( | Beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | legkisebb szélessége (m) | Legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Üh1 | SZ | 1440 | 720 | 10/15 | 3,5; 4,5 | 20 | 40 | 65 |
| Üh1K | SZ | 1440 | 720 | 15/20 | 3,5; 4,5 | 20 | 40 | 65 |
| Üh2 | SZ | 1000 | 720 | 10 | 3,5 | 20 | 40 | 65 |
| Üh3 | SZ | 1000 | 550 | 10; 12,5; 15**** | 3,5; 4,5 | 20 | 40 | 65 |
| Üh4 | SZ | 720 | 550/K | 10/15 | 3,5; 4,5; 6,0 | 14 | 30 | 65 |
| Üh5 | SZ(( | 550 | 360 | 15 | 3,5; 4,5 | 14 | 20 | 65 |
| Üh6 | SZ | 360 | K | 15 | 3,5; 4,5 | 12 | 20 | 65 |
| Üh7 | SZ | 550 | 360 | 15 | 3,5 | 12 | 20 | 65 |
| Üh8 | O*** | 1440 | 720 | 15 | 4,5 | 16 | 30 | 65 |
| Üh9 | SZ | 360 | K | 10 | 3,5; 4,5 | 12 | 20 | 65 |
| Üh10 | SZ | 550 | 360 | 15 | 3,5; 4,5 | 12 | 25 | 65 |
| Üh11 | I/O | 360 | 360 | 15 | 3,5 | 12 | 20 | 65 |
| Üh12 | SZ | 1000 | 700 | 15 | 3,5 | 20 | 30 | 65 |
| Ühs | SZ | 1440 | 900 | 10 | 3,5 | 20 | 30 | 75 |

(3) A hétvégi házas övezet elnevezésű táblázatban:

a) K közösségi funkció fogadása esetén a 20%-os beépítettség kihasználható,

b) SZ szabadonállót jelent,

c) O oldalhatáronállót jelent,

d) I ikresen csatlakozót jelent,

e) ( meglévő, kialakult telekosztás esetén kivételesen a beépíthető minimális telekméret alatti területű telkek is beépíthetőek az övezetre érvényes sajátos előírások alkalmazása mellett.

Kivéve: Kikötő u., Parti sétány, és Balaton közötti teleksáv.

f) SZ((	Keskeny telek esetében (kisebb, mint 10m) - (kialakult állapot) oldalhatáron állóként  is beépíthető az épületek közötti legkisebb kötelező távolság betartásával egy idejűleg.

g) O*** minimum 20 m telekszélesség esetén szabadonállóként is beépíthetőt jelent,

h) K kialakult telekosztás (tovább nem osztható), csak a telekegyesítés lehetséges, és

i) I/O ikresen csatlakozóként és oldalhatáron állóként beépíthető telek a kialakult állapothoz

igazodva.

- Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

- ***** az övezet 1800 m2 feletti ingatlanai 10%-os, az 1200-1800 m2-es ingatlanai 12,5%-os és az 1200 m2 alatti ingatlanai 15%-os beépíthetőségűek

(4) A hétvégi házas övezetben kivételesen elhelyezhető :

- lakóépület (a megengedett üdülőegységgel megegyező számú egységgel), ha a telek területe eléri az övezetben beépíthető min. nagyságot, s rendezett,

- az üdülőnépesség ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- szállásépület max. 20 fő befogadóképességig,

- üdülőtábor (camping) max. 30 fő befogadóképességig (kivéve a 14. §.-ban leírt területet), és

- kisebb jelentőségű, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró sportlétesítmény, a 3. 	melléklet 1. pontjában körülhatárolt  terület kivételével.

(5) A hétvégi házas övezetben nem helyezhető el:

- a terület használatát zavaró egyéb gazdasági építmény, ipari, kézműipari létesítmény,

- üzemanyagtöltő állomás,és

- önálló autómosó, és meglévő épület használati módját e célra megváltoztatni nem lehet.

(6) Az övezet telkein a fő rendeltetés szerinti funkció kizárólag egy épületben nyerhet elhelyezést, kivéve az 1500 m2-nél nagyobb, kialakult telkű Üh3 övezetű telkeket.

(7)	A fő rendeltetést kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú épület az övezet területén nem helyezhető el. Az övezetben 2005. december 31.-éig földhivatalnál bejegyzett, kizárólag csónaktároló funkciójú épület a telken második épületként fennmaradhat, ha az alábbi feltételeket is kielégíti:

  - nem esik a TNM rendeletből átvett  „beépítetlenül megőrzendő parti területsáv” korlátozási

zónába,

  - az ingatlan beépítettsége az övezeti előírások szerinti legnagyobb beépítettséget nem haladja

meg, és

  - az építmény építészeti megjelenése a tradicionális csónaktároló létesítmények hangulatát

tükrözi, s nem lapos tetős.

(8) 	Az övezetben Balatonkenese vasút és Balaton part közötti területén 1 egységes üdülő építhető, kivéve, ha a telek az övezetre előírt minimális beépíthető telekterület kétszeresét eléri, illetve ezt meghaladja. Ilyen telken kétegységes épület is engedélyezhető, de az építészeti kompozíció nem lehet egy kétegységes, szimmetrikus ikerházhoz hasonló.

(9)	Ha az övezetben a teleknagyság legalább 50 %-kal meghaladja a legkisebb kialakítható telekterület nagyságát, abban az esetben az ezen felüli területrészre az övezetben előírt beépítettség 50 % -a engedélyezhető, de a kialakuló beépítés így sem haladhatja meg a minimális teleknagyság esetében engedélyezhető beépítettség kétszeresét.

(10)	Az övezetben elhelyezhető kereskedelmi funkciójú épület bruttó szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg a 300 m2-t.

(11)	Az Alteleki út - Tompa Mihály utca - Parti sétány - Vasút utca által határolt területen kivételesen a beépíthető minimális telekméret alatti területű telkek is beépíthetők főépítészi szakvélemény alapján (220 m2-ig egyedi beépítési mód meghatározással).

(12)	Az Ühs jelű, Soós-hegy területére és környékére vonatkozó övezetben csak beépítési tanulmánnyal, látványtervvel megalapozott építési helyet kijelölő dokumentáció alapján lehet építési engedélyt kiadni. Az építési hely-kijelölő szabályozási tervnek legalább a telekalakítási terv készítési kötelezés szerinti területre kell kiterjednie.

(13)	Az Ühs jelű övezetben az építési hely-kijelölő dokumentációnál, a telekalakítási tervnél, majd pedig az engedélyezési terveknél az alábbi előírások betartása kötelező:

- az Ühs jelű övezetben a „C” besorolású felszínmozgásra érzékeny zónában a 15%-nál meredekebb lejtésű területek beépítése tilos. Ha a teleknek nincs 15%-nál kisebb lejtésű része, akkor az a kialakult formájában nem beépíthető. A telekalakítási terv készítése során ezen a helyzeten átosztással lehet változtatni,

- az Ühs jelű övezetben a 10%-os legnagyobb beépítettség 1500 m2-es teleknagyságig használható ki, ennél nagyobb teleknél sem lehet látványvédelmi és tájkarakter védelmi okokból 150 m2-nél nagyobb épületet elhelyezni,

- az övezetben a telkek zöldfelületként fenntartott részén az eredeti növényzet megtartására törekedni kell, ezért az építési engedélyezési terv kötelező részeként be kell nyújtani a meglévő növényállomány felvételét, valamint a tervezett kertészeti kialakítás engedélyezési dokumentációját is. Tájidegen növényzet, kerti építmény nem engedélyezhető, és

- az övezet telkeinek a határán – utcai fronton is – csak szilárd lábazat nélküli áttört kerítés létesíthető, mely mentén térfaképző növényzet telepíthető.

Különleges terület

36.§ (1)	A különleges területek a településen az alábbi célból kerültek kijelölésre:

a) sportolás, rekreációs célú területek:

aa)sportterület (Ks),

ab)strand (Kst),

ac)szabadidőközpont (Kszk)

ad)vízi-sport, kikötő  (Ki),

ae)kemping (Kk),  és

af) egészségügyi terület (Keü).

- oktatási, kutatási (Ko) célú területek.

(2)	A különleges területeket a SZT és az ÖT jelöli ki.

(3)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(4)	A terület építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Különleges területen az építési telek |
| --- |
| övezeti | Beépítés | legkisebb területe | legnagyobb | Építmények | Kialakítható telek | minimális |
| jele | Módja | kialakítható m2 | Beépíthető m2 | beépítettsége % | Legnagyobb építmény-magassága (m) | Legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Kst1 | SZ | K | -- | 10 | 4,5; | -- | -- | 60 |
| Kst2 | SZ | 10 000 | -- | 10 | 4,5 | -- | -- | 40 |
| Ks | SZ | 10 000 | 10 000 | 10 | 4,5 | - | - | 40 |
| Ksz | SZ | 10 000 | 10 000 | 10 | 7,5* | - | - | 60 |
| Kk | SZ | K | - | 10 | 4,5; 7,5* | - | - | 70 |
| Ko | SZ | 10000/ 5000 | 5000/2000 | 10/25 | 4,5; 7,5* | - | - | 85/60 |
| Ki | SZ | 2000 | 1000 | 10 | 4,5 | - | - | 40 |
| Keü1 | SZ | 3000 | 2000 | 15 | 7,5* | - | - | 70 |
| Keü2 | SZ | 10000 | 5000 | 10 | 7,5* | - | - | 60 |
| Kszk | SZ | 10 000 | 5000 | 30 | 7,5* | - | - | 50 |

(5)	A különleges területen elnevezésű táblázatban:

a) SZ szabadonállót jelent,

b) K kialakult (tovább nem osztható),

c) T terven jelöltet jelent, és

d) 7,5( legnagyobb építménymagasság

da) parttól 30-60 m:  4,5 m,

db) parttól 60-100 m:  7,5 m,

dc) parttól 100 m-en túl meglévő épület esetén a jelenlegi épületmagasság felújítás esetén

megtartható, és

dd) épület építés esetén 7,5 m.

- Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

(6)	A területen önálló gépkocsitároló elhelyezése nem lehetséges.

Különleges terület sportolási és rekreációs célokra (Krek)

37.§ (1)	A terület:

a) sportlétesítmények,

b) strandok, vízi-sport telep, kemping,

c) szabadidőközpont, és

d) egészségügyi létesítmények, elsősorban gyógyszálló elhelyezésére szolgál.

(2)	A sportlétesítmények területén:

a) sport építmények, kikötő,

b) sport építmények kiszolgáló létesítményei,

c) szabadidőközponti létesítmények, és

d) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó létesítmények helyezhetők el.

(3)	A strand területen:

a) a strand kiszolgáló épületei (zuhanyzók, WC-k, kabinok), és

b) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató létesítmények

helyezhetők el.

(4)	Kivételes esetben a K-ST2 jelű területen, valamint szabadidőközpont célú területen szállásépület is elhelyezhető max. 20 fő befogadóképességig.

(5)	A strand beépítését úgy kell megoldani, hogy a strandolási funkció és az ellátási funkció területileg elválasztásra kerüljön.

(6)	A kemping területen szállásépületek és azokhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények helyezhetők el az építési jellemzők szerinti paraméterekkel.

- Új sportépület, szabadidőközpont, illetve strand kialakítása, átépítése, felújítása esetén a tervezett funkciónak megfelelően az OTÉK 42.§. alapján a parkolást a telken belül kell biztosítani, valamint gondoskodni kell a megfelelő szociális kiszolgáló létesítményekről.

- Új sport, szabadidőközpont, és strand területek engedélyezésekor és felújítás esetén az engedélyeztetésre benyújtott dokumentációnak kertészeti tervet is kell tartalmaznia. A kertépítészeti terv méretaránya min. 1:500.

- A területen épület csak teljes közművesítettség esetén helyezhető el.

- Az övezetben az SZT övezeti jellemzőinek megfelelő építménymagasságú épületek, de maximum F+1+T szintszámú épület helyezhető el.

- Kikötő területet is magába foglaló vízi-sport célú területen medencés kikötő esetén a víz felülete az építési telekre meghatározott legkisebb zöldfelületbe nem számítható bele.

- Az övezetben új építmények telepítése esetén az építési engedélyezési dokumentáció benyújtása előtt a létesítmény építészeti terveit tervtanácson kell bemutatni látványtervvel, s a kertészeti kialakítás terveivel együtt, s csak pozitív tervtanácsi és főépítészi vélemény megszerzése esetén – annak írásos dokumentumát mellékelve – lehet az engedélyezési dokumentációt az említett kiegészítő mellékletekkel együtt elbírálni.

(13)	Az egészségügyi különleges területen egészségmegőrzés létesítményei, elsősorban gyógyszálló, gyógyüdülő és azokhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények helyezhetők el.

Különleges terület oktatási, kutatási célra (Ko)

38.§ (1)	A terület oktatási, illetve kutatási létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2)	Az övezet területén:

a) a fenti célokat szolgáló építmények, és

b) a területet használók ellátását szolgáló létesítmények helyezhetők el.

(3)	Az övezet területén kivételesen szállásépület is elhelyezhető max. 20 fő befogadóképességig.

(4)	Az övezetben a tervezett funkciónak megfelelően az OTÉK 42.§. alapján a parkolást a telken belül biztosítani kell.

(5)	A területen épület csak teljes közművesítettség esetén helyezhető el.

(6)	Az övezetben az SZT és a 36.§ övezeti jellemzőinek megfelelő építménymagasságú épületek helyezhetők el.

(7)	Az övezetben új építmények telepítése esetén az építési engedélyezési dokumentáció benyújtása előtt a létesítmény építészeti terveit tervtanácson kell bemutatni látványtervvel, s a kertészeti kialakítás terveivel együtt, s csak pozitív tervtanácsi vélemény megszerzése esetén – annak írásos dokumentumát mellékelve – lehet az engedélyezési dokumentációt az említett kiegészítő mellékletekkel együtt benyújtani.

## Különleges turisztikai fejlesztési terület övezete

39.§ (1)	Az övezetbe a BTSZ minőségi fejlesztést szolgáló övezet alövezetei kerültek besorolásra.

(2)	Az övezetben minimum 5 ha nagyságú területek építhetők be, maximum 8%-os beépíthetőséggel.

(3)	Az övezetben csak teljes közművesítés esetén adható ki építési engedély.

(4)	A telek területének 80%-át növényzettel fedetten kell kialakítani, amelyből az összterület minimum 50%-át magas, fás növényzettel borított kell legyen, azaz ligetes, parkszerű kialakítás kötelező.

(5)	A növényzet őshonos, illetve a táj éghajlatának megfelelő szubmediterrán növényekből kell kialakítani.

(6)	Az övezeten belül, az építendő épületeket a funkciókhoz és a szűkebb környék építészeti és táji adottságokhoz igazodva kell megtervezni.

(7)	Az övezeten belül a védett természeti területek nem beépíthetők, a védelem feltételeiről továbbra is gondoskodni kell.

(8)	A védett természeti területek alapterülete a beépítési %-ba beszámít.

(9)	Az övezetben tervezett beruházások megvalósítása a tevékenység jellegétől függően csak környezeti hatásvizsgálat elvégzése alapján engedélyezhető.

#### (10)	Az övezeten belüli fás növényzettel fedett felületterületek nem építhetők be, de az fás növényzettel fedett felületterületek nagysága a beépíthető terület nagyságába beszámítható. Az övezetben Sándor-hegy – Bögre-hegy szabályozással érintett területén a villapark saját használatú kertrészeinek szeparálása kertészeti elemekkel – pl. sövény, többszintes növényállományú térelválasztó – javasolt.

(11)	A Krek övezetben a (12) bekezdés részletes felsorolásának megfelelően szállásférőhely, konferencia- és rendezvényközpont, rekreációs és sportlétesítmények – sportpályák, élményfürdő, uszoda – szórakoztató létesítmények, borturizmust szolgáló létesítmények és ezek működéséhez kapcsolódó kiegészítő funkciók épületei, épületegyüttesei helyezhetők el, az alábbi, keret jellegű (1. táblázat), valamint a szabályozási tervlap szerint részletezett (2. táblázat)  építési jellemzők betartásával:

- táblázat

| A telek |  |
| --- | --- |
| Öve- zet jele | Kötelező művelés, v. növényzettel fedettség | kialakítható teleknagyság min. | Beépíthető teleknagyság min. | Beépítési % max . | Beépítési mód | Legnagyobb Építménymagasság (m) | Vonatkozó BTSZ övezetek megj. |
| Krek | 50 % | 5 ha | 5 ha | 8 % | SZ | 15,0 | Ü-1 |
| Krek* | 50% | 5ha | 5ha | 8% | SZ | 7,5 | U-1 |
| Krek1 | 50 % | 5 ha | 5 ha | 8 % | SZ | 9,0 | Ü-1 |
| Krek2 | 50 % | 40 ha | 40 ha | 8 % | SZ | 15,0 | Ü-1 |

- Az 1. táblázatban:

- az 1-es számjel idegenforgalmi szolgáltatást jelent,

- a 2-es számjel fő funkció rekreáció; fás növényzettel fedett felületterület nem építhető be, de a beépíthető terület nagyságába beszámíthatót jelent, és

- Krek* jelű övezet területére szabályozási terv készítendő, melyen belül kell az építési helyeket és zöldterületeket kijelölni összhangban a szomszédos beépítésre szánt területekkel. A szabályozási terv elkészültéig az övezet átmeneti besorolása Má-0.

- táblázat

- A Sándor-hegy – Bögre-hegy a szabályozási tervlapjain meghatározott építési helyen Krek1jelű övezetű 5,0 hektáros és Krek2 jelű övezetű 41,83 hektáros - összesen 46,83 ha - Ü-1 területén szabályozási terv alapján kijelölt építési helyekhez kötött építési jellemzők táblázatos összefoglalása.

| Jel | Megnevezés | Mérték-egység | A telken belüli építési helyek számjelei | Össze-sen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| A | Az építési hely területe | ha | 5,43 | 1,25 | 0,33 | 2,02 | 1,34 | 0,48 | 6,94 | 2,28 | 20,07 |
| B | Az építési helyen belül elhelyezhető legnagyobb földszinti alapterület | m2 | 15 100 | 1500 | 800 | 5000 | 4000 | 2000 | 6060 | 3000 | 37460 |
| C | Az építési helyen belül kialakítandó legkisebb zöldfelület | ha | Az építési hely 40%-a | Az építési hely 60%-a | - |
|  |  |  | 2,172 | 0,5 | 0,136 | 0,808 | 0,536 | 0,192 | 4,164 | 1,368 | 9,872 |
| D | Az építhető legnagyobb építménymagasság | m | 15,0 | 7,5 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | - |
| E | Beépítési mód | - | Szabadonálló |
| F | Az építési hely jele | Az építési helyre vonatkozó funkcionális tartalom |
|  | 1 | 200 szobás, 4*szálloda a minőségi fokozatnak megfelelő teljes körű szolgáltatással – étterem, konyha, lakosztályok, stb. Konferenciaközpont 300 fh-es plenáris teremmel, kistermekkel, adminisztrációs és kiszolgáló létesítményekkel, 600 fő egyidejű fogadásának lehetőségével; Élményfürdő és wellness központ zárt és nyitott medencékkel; Szolgálati lakások, üzemeltetéshez kapcsolódó és szolgáltató helyiségek, Recepció, porta, Energiaközpont; Gépkocsi parkolók OTÉK szerinti kapacitással, melybe a szabályozási terven kijelölt parkolók is beszámítanak |
|  | 2 | Golfklub épület étteremmel – grill-terasz -, bárral, sporteszközök, golfkocsik tárolójával, karbantartási lehetőséggel, kapcsolódó funkciókkal |
|  | 3 | Látványpincészet: 150 fő egyidejű fogadására alkalmas terekkel, kiszolgáló egységekkel |
|  | 4 | Társas üdülők 110-120 üdülőegységgel, egységenként 1-1 gépkocsi várakozóhellyel |
|  | 5 | Társas üdülők 50-60 üdülőegységgel, egységenként 1-1 gépkocsi várakozóhellyel |
|  | 6 | Társas üdülők 30-35 üdülőegységgel, egységenként 1-1 gépkocsi várakozóhellyel |
|  | 7 | Üdülő villák 45-50 üdülőegységgel, egységenként 1-1 gépkocsi várakozóhellyel |
|  | 8 | Üdülő villák 15-20 üdülőegységgel, egységenként 1-1 gépkocsi várakozóhellyel |

(15) 	Az övezet területén az alábbi funkciók helyezhetők el:

- szálláshely – magas minőségi fokozatú szálloda – vagy gyógyszálló - teljes körű szolgáltató háttérrel (étterem, bár, konyha, kölcsönző, ajándéktárgy értékesítés),

- élményfürdő, wellness és egészségügyi szolgáltatások, zárt és nyitott medencékkel, kondicionáló termekkel,

- konferencia és rendezvényközpont komplex szolgáltatásokkal,

- porta, recepció önálló épületként is,

- szolgálati lakások, üzemeltetéshez kapcsolódó funkciók,

- energiaközpont,

- golfklub épület étteremmel, bárral, sporteszközök, golfkocsik tárolóival, karbantartási lehetőséggel, kapcsolódó egyéb funkciókkal,

- látványpincészet vendéglátó és bemutató terekkel,

- üdülők: társas üdülőépületek, illetve önálló üdülő-villák saját használatú kertrésszel, és

- sportpályák labdajátékok számára – pl. tenisz

A fenti funkciókhoz kapcsolódóan fásított, több egységre tagolt gépkocsi várakozóhelyek, vagy részben térszint alatti gépkocsi tárolók OTÉK szerinti méretezésnek megfelelően biztosítandók. A területen önálló gépkocsi tároló elhelyezése nem lehetséges.

#### III. Fejezet

#### Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési és közmű területek övezete (Kköz, Kköv)

40.§ (1)	A közlekedési és közmű területek kialakítása csak az OTÉK 26.§.-ban, valamint az ágazati szabványban foglaltak szerint lehetséges.

Közlekedési területek

41.§ (1)	Közlekedési terület az országos és helyi közutak és csomópontok, valamint a közlekedéssel kapcsolatos egyéb létesítmények elhelyezésére szolgáló terület.

(2)	A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességét és védőtávolságát a Szabályozási Terv tartalmazza.

(3)	Az országos közutak védőtávolságán belül építési engedélyt csak a közút kezelőjének állásfoglalása alapján a közlekedési szakhatóság hozzájárulásával szabad megadni.

(4)	A tervezett összekötő és bekötőutak külterületi szakaszának szabályozási szélessége 30,00 m.

(5)	A tervezett új lakó és kiszolgáló utak szabályozási szélessége min. 12,00 m, a gyűjtőúté 22,00 m., kivéve, ahol a szabályozási terv másképpen rendelkezik, illetve jelölés hiányában egyedi keresztmetszeti méretezés szerint.

(6)	Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak esetén az út tengelyétől mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhető el.

(7)	A vasút védőtávolsága a szélső vágány tengelyétől számított 50 m.

(8)	A tervezett új beépítés esetén az OTÉK és a helyi parkolási rendelet által előírt parkolóhely mennyiség az adott ingatlan területén biztosítandó.

(9) A külterületi utak mentén min. 8 m tőtávolsággal fasor telepítendő, kivételt képez, ha ez a tájképi egységet megbontaná.

(10) Egy út belterületi (lakott területen belüli) úttá minősítésének feltétele a legalább egy oldali járda és a közvilágítás kiépítése.

(11)Sándor-hegy – Bögre-hegy SZT-vel érintett területén a közforgalom céljára megnyitandó    magánutak tervezését és kiépítését a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások figyelembevételével kell elvégezni.

(12) A közutak tervezési osztályba sorolása:

a) Külterületi közutak:

aa) 	autópálya			K.I.A,

ab) 	M8,

ac)	autóút			 	K.II.A,

ad)	710,

ae) 	II. rendű főút 			K.IV.A,

af) 	71,

ag) 	összekötőút 		 	K.V.A,

ah)

ai) 		7213,

aj)	egyéb közút 			K.VI.,

ak)	kerékpárút 		 	K.VII., és

al)	gyalogút 			K.VIII.

b) Belterületi közutak:

ba)	II. rendű főút 			 B.IV.c.B,

bb)	71,

bc)	gyűjtőút 		 	B.V.d.A

bd)	az összekötő utak belterületi szakaszai és a helyi gyűjtőutak:

bda)

bdb)

bdc)

bdd)

bde) Vak Bottyán út,

bdf) Schnédel A. út,

bdg) Bocskai út,

bdh) Bajcsy Zs. út, és

bdi) végig a Kikötő út.

be) 		kiszolgálóút			B.VI.d.C,

bf)		minden egyéb út,

bg)		kerékpárút 			B.VII., és

bh)		gyalogút 			B.VIII.

Közmű területek, közművek

#### Általános előírások

42.§ (1)	A település bel- és külterületén lévő, illetve azt érintő közművezeték hálózatok, azok műtárgyai és létesítményei a nyomvonaltengelytől mindkét irányban értendő ( a törvényerejű rendeletekben és a vonatkozó szabványokban rögzített ( biztonsági övezettel rendelkeznek, melyen belül meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek.

(2)	A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével.

(3)	A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni.

(4)	A közműhálózatot lehetőleg közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett az érvényes MSZ szerint.

(5)	A megvalósításra kerülő új létesítményeket a a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény ben (továbbiakban: BTSZ) meghatározott közművesítéssel kell ellátni.

(6)	A közműhálózatok, közműépítmények védőtávolságát közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha a vezeték és a védőtávolság magánterületre esik – a közművezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.

(7)	Amennyiben csak a védőtávolság esik magánterületre, azt csak az építési engedély kiadásánál kell figyelembe venni.

(8)	A közművesítésre kerülő telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.

(9)	Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, útrekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell.

(10)	A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését szakszerűen meg kell oldani.

(11)	A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek nyomvonalát és helyét úgy kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.

(12)	Amennyiben fasor telepítésére közterületen helyhiány (kis szabályozási szélesség, bevágás) miatt nincs lehetőség, úgy az a szabályozási vonalon kívül (magánterületen) is megvalósítható.

(13)	A területen tereprendezési és feltárási munkát a jogszabályi környezet szabályozta feltételekkel szabad végezni.

(14)	Felszínmozgásra érzékeny területen a közműépítéshez szükséges vezetékárok építését ütemezetten kell végezni.

(15)	A közműhálózat tervezésével együtt az ivóvíz és szennyvíz mennyiség növekmények figyelembe vételével a meglévő víziközmű hálózat érintett szakaszának hidraulikai ellenőrzését is el kell végezni.

Vízellátás - tűzvédelem

(16)	A beépített, illetve beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás ingatlanra történő bekötését követően adható.

(17)	A csatornahálózat megvalósulását követően házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötést követően engedélyezhető.

(18)	A mértékadó külső tűzivíz szükségletet az érvényes tűzvédelmi előírások szerint a hálózaton biztosítani kell.

(19)	Új utak tervezése esetén a vízvételi helyek mellett úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy a tűzoltó gépjárművek mellett legalább egy forgalmi sáv szabadon maradjon.

(20)	A szükséges oltóvizet az egyes létesítmények használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani.

(21)	Az ivóvízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

(22)	A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől max. 100 m megközelítési távolságra kell elhelyezni.

(23)	A tűzcsapokat egymástól min. 5,0 m távolságra szabad telepíteni.

(24)	A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében körvezetékként célszerű kiépíteni, amennyiben a feltételek biztosítottak.

(25)	Védőtávolságok a MSz 7487/2 szerint:

Ivóvízvezeték (épület alapjától)

a) D 300 mm-ig  3,0 m és

b) D 400 mm-ig    5,0m.

Szennyvízelvezetés

(26)	A területen a szennyvizek szikkasztása szigorúan tilos!

(27)	Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatornázás megvalósulásáig a szennyvizet zárt tározóban kell összegyűjteni.

(28)	A Sándor-hegy – Bögre hegy területének tervezett beépítése csak a szennyvízcsatorna hálózat üzembehelyezését követően történhet. E területen közműpótló berendezés nem alkalmazható.

(29)	A szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet vezetni tilos!

(30)	A meglévő szennyvízelvezető hálózat mentén fekvő ingatlanokat kötelezni kell a rákötésre és ezzel egyidejűleg a meglévő közműpótló berendezéseket el kell bontani!

(31)	A csatornahálózat megvalósulását követően házi vízbekötés csak az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózatra történő rákötést követően engedélyezhető!

(32)	Ideiglenes közműpótló berendezések alkalmazása esetén a felhasznált vízmennyiségnek megfelelő szennyvíz szállítási gyakoriságot számlával kell igazolni.

Védőtávolságok

(33) Védőtávolságok:

- Gravitációs csatorna (épület alapjától)		3,0 m,

- Szennyvíz nyomócső 	D 300 mm-ig		3,0 m, és

- Szennyvíz átemelő a műtárgy szélétől mért	20,0 m.

(34) A védőtávolság abban az esetben érvényes, ha a létesítmény megfelelő zaj és szagvédelemmel

ellátott.

Csapadékvíz elvezetés

(35)	Csapadékvíz a szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!

(36)	A fejlesztési területek csapadékvíz-elvezetését csapadékcsatorna, nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve folyóka kombinációjával kell megoldani.

(37)	A kiemelt szegéllyel építendő 20 állásnál nagyobb parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak környezetvédelmi műtárgyon (olaj-iszapfogó) keresztül vezethető a befogadóba.

(38)	Az egyes részvízgyűjtők vízrendezésére részletes tervet kell készíteni, melyet a Vízügyi Hatósággal egyeztetni kell.

(39)	A fenti tervek készítése során fő szempontként kell figyelembe venni a löszfal állékonyságának megőrzését.

(40)	A terepszint 1,0 m-nél nagyobb mértékű megbontása, vagy feltöltése külön - az építési hatóság által engedélyezett - terv alapján végezhető.

(41)	A meglévő, szabályozási tervlapokon jelölt  vízfolyások fenntartandók, karbantartásukat folyamatosan biztosítani  kell.

Villamosenergia-hálózatok

(42)  A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, villamos szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek a mindenkor hatályos Villamosenergia Szolgáltatási törvény,a villamosmű biztonsági övezetéről szóló érvényes jogszabályok és szabványok szerinti biztonsági övezettel rendelkeznek, melyek betartása kötelező.

(43)  Föld feletti 20 kV-os villamos szabadvezeték hálózat védőtávolsága mindkét oldalon a    nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mérve:

a) külterületen  5,0 – 5,0m-es, és

b) belterületen ,illetve fokozott biztonságra vonatkozó előírások megtartásával épített szakaszokon  2,5-2,5 m-es távolságig terjed.

(44)	Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért  1,0-1,0 m-es távolságig terjed.

(45) 	Földben elhelyezett 35 kV-nál kisebb névleges feszültségű vezeték biztonsági sávja a tengelyvonaltól mérve	1,0 – 1,0 m-es függőleges síkokig terjed.

(46)	Az intenzív jellegű beépítési és intézményi területeken, valamint a parti sávban – új építés, vagy rekonstrukció során – mind a közép-, mind a kisfeszültségű hálózatot földkábelként kell kialakítani.

Elektronikus hírközlési hálózatok

(47)	Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.

(48)	Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények az érvényes szabvány előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal mindkét oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.

(49)	Hálózatbővítés a MSz 7487. szabvány előírásai szerint a közterületeken a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és új csőhálózat kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével oldandó meg. A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a tervezési terület 100%-os ellátását kell szolgálnia.

(50)	A telekhatárok és az útburkolatok között húzódó járdák és zöldsávok a távközlési alépítmények, földkábelek elhelyezésére alkalmas területsáv.

(51)	Ide kell elhelyezni az alközpontokat összekötő törzs- és átkérő kábelhálózatokat is. A távbeszélő állomásokhoz csatlakozó elosztóhálózatokat a gyalogos közlekedés területsávjában kell elhelyezni.

(52)	Nyilvános távbeszélő állomás elhelyezését a tervezett kereskedelmi-szolgáltató épületek közterületi frontján lehet megvalósítani.

(53)	Légvezetékes távközlési hálózat a 0,4 kV-os villamos és a kábel TV hálózattal közös tartószerkezeten építendő.

(54)	Mobil távközlésre szolgáló jelentős újabb bázisállomások vagy adótornyok közterületi elhelyezése nem javasolt.

Gázvezeték hálózatok

(55)	Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáz-nyomásszabályozó berendezések biztonsági övezeteit az érvényes jogszabályok és szabványok a nyomásfokozatoktól (nagynyomású hálózatoknál + a csővezetékek névleges űrméretétől) függően a csővezeték tengelyvonalától mindkét irányban terjedően az alábbiak szerint rögzíti:

a) nagyközépnyomású hálózat	5,0 –   5,0 m,

b) középnyomású hálózat	4,0 –   4,0 m, és

c) gáznyomás-szabályozó berendezés	10,0x10,0 m-es terület.

(56)	A biztonsági övezeten belül az érvényes jogszabályokban rögzített szigorú tilalmak és korlátozások betartása minden esetben kötelező jellegű!

(57)	A földgáz hálózatok és berendezések további tervezési és kivitelezési munkái során be kell tartani a vonatkozó érvényes jogszabályokban és szabványokban rögzített előírásokat.

(58)	Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt az érvényes szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől 1,0-1,0 méteres védőtávolsággal biztosítani kell.

Beépítésre nem szánt különleges területek

43.§ (1)	A beépítésre nem szánt különleges területek a településen az alábbi célból kerültek kijelölésre:

a) sportolásra (sportterület) (rövidítve: Ks, Ksp),

b) növénykert céljára (rövidítve: Karb),

c) temetők területei

ca) temető (rövidítve: Kt), és

cb) kegyeleti park (rövidítve: Kkegy),

### d) különleges vasúti terület (állomás - Kköv), különleges közlekedési terület (Kköz),

e) kemping céljára (rövidítve: Kk-k), és

f) mezőgazdasági üzem céljára (rövidítve: Kmü).

(2)	A különleges területeket a SZT és az ÖT jelöli ki.

(3)	Az övezet építési telkei csak teljes közművesítettség (kivéve a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést és a vezetékes gázt) esetén építhetők be.

(4)	A terület építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Beépítésre nem szánt különleges területen a telek |
| --- |
| övezeti | Beépítés | legkisebb területe | legnagyobb | Építmények | Kialakítható telek | minimális |
| jele | Módja | kialakítható m2 | Beépíthető m2 | beépítettsége % | Legnagyobb építmény-magassága (m) | Legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | zöldfelületi aránya % |
| Ks1 | SZ | K | - | 2 / 5 | 4,5; 7,5 | - | - | 50 |
| Ks2 | SZ | T/K | -- | 5 | 4,5; 7,5 | -- | -- | 50 |
| Ks3 | SZ | 2000 | -- | 5 | 4,5 | -- | -- | 50 |
| Kt | SZ | K | -- | 2 | 4,5 | -- | -- | 50 |
| Kkegy | SZ | K | -- | 2 | 4,5 | -- | -- | 50 |
| Karb | SZ | K | -- | 5 | 4,5 | -- | -- | 70 |

(5) A beépítésre nem szánt különleges terület elnevezésű táblázatban:

a) SZ szabadonállót jelent,

b) K kialakultat (tovább nem osztható) jelent, és a

c) T terven jelöltet jelent.

- Több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.

Beépítésre nem szánt különleges terület arborétum célra (Karb)

44.§ (1)	Az övezetben kizárólag növénykert alakítható ki, melyen a rendeltetésnek megfelelő fő-, kiszolgáló- és kiegészítő funkciójú épületek helyezhetők el.

Beépítésre nem szánt különleges terület temető célra (Kt)

45.§ (1)	A terület a temetkezés célját szolgálja.

(2)	A területen kegyeleti park is kialakítható.

(3)	A területen a temetkezés kegyeleti épületei, s azt kiszolgáló és kiegészítő épületek helyezhetők el.

(4)	A temetőben, annak minden 100 m2-re után legalább 1 nagykoronájú lombos fát kell telepíteni.

Beépítésre nem szánt különleges terület vasúti közlekedési (Kköv)

és egyéb közlekedési (Kköz) célra

46.§ (1)	A Kköv övezetben a vasúti közlekedést szolgáló létesítmények – állomás, szolgálati épület,  – létesíthetők, és tarthatók fenn az ágazati előírások figyelembevételével, szabályozási terv alapján.

(2)	A Kköz övezetben a közúti közlekedést szolgáló létesítmények – benzinkút, vendéglátó létesítmény, szállásférőhely – létesíthetők, és tarthatók fenn az ágazati előírások figyelembe vételével, kétlépcsős engedélyezési eljárás alapján. Az elvi engedélyezés során az optimális építési hely, közművesítés, s a közúti környezeti terhek elháríthatóságának megoldását kell eldönteni, a telepítendő funkció függvényében.

(3)	Az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat szerint kell meghatározni:

| Beépítésre nem szánt különleges terület vasúti közlekedési (Kköv) és egyéb közlekedési (Kköz) célú területen a telek |
| --- |
| Övezeti | Beépítés | legkisebb területe | Legnagyobb | építmények | Kialakítható telek | Minimális |
| Jele | Módja | Kialakítható m2 | Beépíthető m2( | Beépítettsége % | legnagyobb építmény-magassága (m) | Legkisebb szélessége (m) | legkisebb mélysége (m) | Zöldfelületi Aránya % |
| Kköv | SZ | 2000 | K | 5 | 4,5 | - | - | 20 |
| Kköz | SZ | 2000 | 2000 | 5 | 6,0 | - | - | 40 |

## Külterületi különleges területek övezete (Ksp, Kk, Kmü)

47.§ (1)	Az előírások a Ksp és Kmü övezetek tekintetében azonosak a 36. és 37. §-ban foglaltakkal, míg a Kk-k övezetnél a 36.§ (2), (3) és a 37.§ (6), (10), (12) pontok veendők figyelembe.

| Ksp, Kk-k, Kmü jelű beépítésre nem szánt különleges területen a telek |
| --- |
| Övezet jele | Kötelező műve-lés v. növényzettel fedettség % | kialakítható teleknagyság min. | Beépíthető teleknagyság min. | Beépítési % max. | legnagyobb építmény-magasság |
| Ksp | 30 | 6 ha | 6 ha | 3 | 4/6 m |
| Kk-k | 50 | 1 ha | 1 ha | 5 | 6 m |
| Kmü | 40 | 1,5 ha | 0,2 ha | 5 | 4,5 m |

(2)

(3)	Az övezetben a legkisebb telekméretet, annak legnagyobb beépítettségét, továbbá a szabadonálló beépítési móddal telepíthető épület legnagyobb építménymagassági mértékét az (1) bekezdés táblázata szerint kell meghatározni.

(4)	A Kmü jelű mezőgazdasági üzemi terület övezetben mezőgazdasági üzemi telephelyek, állattartó telepek létesíthetők, illetve tarthatók fenn.

### Általános külterületi előírások

48.§ (1)	Balatonkenese külterületen lévõ erdõterületek és fás növényzettel fedett felületek parcellázása, beépítése, beépítésre szánt területté való minõsítése lehetőleg kerülendő, és a magasabb szintű jogszabályok szerint kezelendő. A településen lévõ erdõterület nagysága összességében nem csökkenhet.

(2)	A település 17%-nál meredekebb területein szántóföldi mûvelés nem folytatható. Az erózióra erõsen érzékeny területeken a földhasznosítás tudatos megválasztásával, talajvédelmi és agrotechnikai beavatkozásokkal kell az erózió mértékét csökkenteni.

(3)	A település külterületi részein ( kifejezetten a gazdálkodás segítése céljából az Má, illetve Mk övezet területein ha az övezeti és a többi általános elõírás is lehetõvé teszi az építést, akkor szigorúan zárt, egyedi szennyvíztárolók alkalmazása esetén is adható építési engedély. 5000 m2 telekméret felett az illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóság engedélyével szakszerû szennyvízszikkasztók, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezések is alkalmazhatók.

(4)	Balatonkenese területén a jövõben olyan beruházások, fejlesztések valósíthatók meg, amelyek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határérték felett sem a vizet, sem a talajt, sem a levegõt, sem az élõvilágot nem szennyezik, nem károsítják és tájképi, tájesztétikai szempontból is megfelelõen beleilleszkednek a tájba.

(5)	Balatonkenese külterületén létesítendõ épületek magasságát a meglévõ történeti beépítés magasságához kell igazítani.

(6)	A külterületen lévõ gazdasági övezetben csak olyan új üzemi létesítményt, berendezést szabad tervezni, üzembe helyezni és mûködtetni, amelyek rendeltetésszerû használata az üdülõterületekre megengedett zaj és rezgésterhelési határértékeket nem haladja meg.

(7)	Balatonkenese területén új hulladéklerakó nem létesíthetõ, a meglévõ illegális hulladéklerakókat fel kell számolni.

(8)	Balatonkenese külterületén 15 méternél magasabb torony elhelyezése tilos.

(9)	Az azonos területen megjelenő különböző övezetek előírásai együttesen kell alkalmazni és mindig a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni.

(10)	A külterület övezeti, alövezeti besorolását az Övezeti Terv (ÖT) melléklet tartalmazza.

#### Zöldterületek

49.§ (1)	A település belterületének állandó növényzettel fedett közterületi részeit a szabályozási terv jelöli ki, melyek Balatonkenese belterületén a közparkok.

(2)     A beépíthetőség szempontjából a közparkok, három kategóriába tartoznak:

a) meglevő közparkok (továbbiakban: Zkp1) beépíthetősége 2 %,

b) tervezett közparkok (továbbiakban: Zkp2) beépíthetősége 4 %, és

c) a tervezett, de természeti értékekkel rendelkező területen kialakításra kerülő közparkok (továbbiakban:Zkp3) beépíthetősége 0 %, itt a természet-közeli állapot fenntartása kötelező, területén oktatói célú tanösvény kialakítható.

(3)

(4)	A közparkok területének minimum 80 %-át élő növényzettel fedetten kell kialakítani, fenntartani.

(5) 	A közparkok kedvezőbb használhatósága érdekében a közparkokban a pihenést, testedzést szolgáló szabadidő létesítmények, sportpályák és kiszolgáló létesítményei, vendéglátó épületek, a szabályozási terven termelői piac felirattal kijelölt ingatlanrészen termelői piac és építményei, illetve a terület gondozásához szükséges épületek helyezhetők el.

(6)	A meglévő közparkokban a fenti célt szolgáló épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

(7)	Újonnan létesítésre kerülő közpark beépíthetősége a 4. pont feltételeit figyelembe véve 4 %.

(8)	Belterület növelésekor a növelés területének legkevesebb 10 %-án zöldterületet kell létesíteni.

Amennyiben a szabályozási terv új beépítésre szánt területhez kapcsolódóan a 10%-nál nagyobb zöldterületet jelöl ki, a közpark kialakítása több ütemben is történhet, a beépítésre szánt terület kialakításának csak az arra vetített 10 % mértékű közpark terület kialakítása a feltétele.

(9)	A zöldterületeken telepíthető tájhonos, lombhullató fajok listáját a 8. melléklet tartalmazza.

(10)	A vízpart rehabilitációval érintett zóna zöldterületein építmény elhelyezése két lépcsős engedélyezési eljárás alapján történhet. Az elvi engedélyezési szakaszban az optimális építési hely meghatározásáról kell dönteni.

#### Erdőterületek belterületen

50.§ (1)	A település belterületén erdő céljára szolgáló területeket a SZT jelöli ki, mely szerint Balatonkenese területén:

- védelmi célú erdő (rövidítve: Ev),

- tájképi, vagy természetvédelmi céllal védett erdő (rövidítve: Evv), és

- egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterületek Ű(rövidítve: Ee)

találhatók.

(2)	Balatonkenese belterületén lévő erdőterületek csökkentése, parcellázása, beépítésre szánt területté, illetve más művelési ágú területté minősítése kerülendő. Kivételes esetben a magasabb szintű jogszabályok szerint kezelhető.

(3)	A Balatonkenese közigazgatási területén lévő erdőterületek közül a védelmi célú, illetve a védett erdőterületek beépítése tilos, azokon csak a védelem céljából nélkülözhetetlen magas- és mélyépítési munkák végezhetők, illetve közlekedési és közmű műtárgyak helyezhetők el.

(4)	Az egészségügyi-szociális-turisztikai (közjóléti) erdőterületen maximum 10 ha-nál nagyobb telken 0,3%-os beépítettséggel az erdő turisztikai rendeltetésének megfelelő építmények (pl. kilátó, vendéglátó épület, gyalogutak, parkolók, esőtetők, a testedzést és a pihenést szolgáló felszerelési tárgyak) elhelyezhetők részletes zöldfelület szabályozási terv alapján.

(5)	A meredek, mozgásveszélyes területeken lévő védelmi célú erdők veszélyes szakaszai kivételével a természetvédelmi szempontok fokozott figyelembevétele mellett a védelmi célú, és védett erdők korlátozott látogathatóságát biztosítani kell.

Erdőterületek külterületen

51.§ (1)	A meglévő erdőterületek művelési ágának megváltoztatása lehetőleg kerülendő (kivéve a szőlőkataszter I. osztályú területeket, ahol engedélyezhető az erdőről szőlő művelési ágra való átminősítés, valamint amennyiben magasabb szintű jogszabály erre lehetőséget biztosít).

(2)	Belterület növelésre, illetve beépítésre szánt terület céljára erdőterület nem vehető igénybe.

(3)	A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni tilos.

(4)	A védett erdőterületeken csak természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken kizárólag természetvédelmi, illetve vadgazdálkodási célból szabad építeni.

(5)	A közjóléti (egészségügyi-szocális, turisztikai ) minősítésű erdőterületen 10 ha-t meghaladó területen maximum 0,3 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

(6)	Az erdők szabad látogathatóságát - tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell.

(7)	Az erdőterületeken kerítés létesítése csak hatósági engedéllyel, kifejezetten csak természetvédelmi vagy vadgazdálkodási célból lehetséges.

(8)	Az erdészeti ütemtervekben emelni szükséges az erdő vágáskorát, az idős erdők arányát és a fokozatos felújító vágásokat több ütemben kell végrehajtani.

(9)	Az erdők a BTSZ szerint az ökológiai hálózat részét képezik, azaz

a) csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek

alkalmazhatók, és

b) a kialakult tájhasználatot csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad (kivétel a szőlőkataszter szerinti I. osztályú minősítésű területek).

| Erdőterületek külterületen övezetben a telek |
| --- |
| Övezet jele | Kötelező művelés, v. növényzettel fedettség | kialakítható teleknagyság min. | Beépíthető teleknagyság min. | beépítési % max . | legnagyobb építmény-magasság (m) | vonatkozó BTSZ övezetek, megjegyzés |
| Ev-0 | Erdő | kialakult | ------------ | 0 | 0 | véderdő |
| Ev-1 | Erdő | kialakult | ------------ | 0 | 0 | véderdő T-1, |
| Ev-2 | Erdő | kialakult | ------------ | 0 | 0 | véderdő T-1, C-12 |
| Ev-3 | Erdő | kialakult | ---------- | 0 | 0 | O-23 |
| Ev-4 | Erdő | kialakult | ---------- | 0 | 0 |  |
| Ee | Erdő | Kialakult | 10 ha | 0,3 % | 6 | eü., szoc., turisztikai erdő |
| Ek | Erdő | kialakult | ----------- | 0 | 0 | véderdő E-3, 4 |

(10) Az erdőterületek külterületen elnevezésű táblázatban:

a) 1  jelentése védett természeti terület, művelési ág változtatás csak a természetvédelmi hatóság egyetértésével engedélyezhető. A telek beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható,

b) 2  jelentése a telek beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható,

c) 3  jelentése védett természeti terület, művelési ág változtatás csak a természetvédelmi hatóság

egyetértésével engedélyezhető, és a

d)4  jelentésegazdasági erdő, a BTSZ szerint kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,

művelési ág csak erdőre változtatható.

##### Belterületi mezőgazdasági területek övezetei

Belterületi mezőgazdasági területek általános előírásai

52.§ (1)	A település belterületi mezőgazdasági területeit az SZT jelöli ki.

(2)	A belterületi mezőgazdasági területen kizárólag az OTÉK 29.§. (1) bekezdésében előírt építményt szabad elhelyezni.

(3)	A belterületi mezőgazdasági terület:

a) Mkk1 és Mkk2 mezőgazdasági kert,

b) Mks korlátozott használatú, speciális - Soós- hegyi – mezőgazdasági kert, és

c) Mkgy korlátozott használatú mezőgazdasági rét területre tagolódik.

(4)	Az Mkk1 és Mkk2 övezetben az előírt legkisebb beépíthető teleknagyság alatti területen még pince sem helyezhető el.

(5)	Mkk1,  Mkk2 és Mks övezetben építményt elhelyezni csak legalább részleges közművesítettség, és legalább magánútról biztosított elérhetőség esetén lehet.

Mk1 jelű mezőgazdasági kert övezete

53.§ (1)  Az övezetben kialakítható min. telekméret 2000 m2, kivéve ha az a szabályozási elemek végrehajtása miatt válik szükségessé.

(2) 	Meglévő és a szabályozási elemek kötelező végrehajtása révén létrejövő telekosztás esetén beépíthető min. telekméret 1000 m2.

(3)	Beépíthető terület: 3%, de legfeljebb 60 m2 bruttó alapterület.

(4)	A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 80%-nál.

(5)	Legnagyobb építmény magasság: 4,5 m.

Mk2 jelű mezőgazdasági kert övezete

54.§ (1)	Az övezetben kialakítható min. telekméret 3000 m2.

(2)	Meglévő telekosztás esetén beépíthető: 2000 m2.

(3)	Beépíthető terület: 3%, de legfeljebb 90 m2 bruttó alapterület.

(4)	A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 80%-nál.

(5)	Legnagyobb építmény magasság: 4,5 m.

Mks jelű korlátozott használatú speciális – Soós-hegyi - mezőgazdasági kert övezet

55.§ (1)	Az övezetben kialakítható min. telekméret 3000 m2. Meglévő telekosztás esetén beépíthető: 2000 m2.

(2)	Az övezetben csak gazdasági épület helyezhető el.

(3)	Beépíthető terület: 1,5%, de legfeljebb 50 m2 bruttó alapterület.

(4)	A legkisebb zöldfelület mértéke nem lehet kevesebb 80%-nál.

(5)	Legnagyobb építmény magasság: 3,5 m.

(6)	Az övezetben - mely korábban helyi védelemre javasolt terület volt a tátorján, illetve sziklagyep élőhelyeként – építményt elhelyezni csak két lépcsős engedélyezési eljárás eredményeképpen lehet. Az elvi engedélyezési eljárásban építési helykijelölő tanulmánytervvel igazolt tájképi illeszkedés alapján az optimális építési helyről kell dönteni.  Ehhez a telek növényzetének felmérési térképét is mellékelni kell, különös hangsúlyt fordítva a védett tátorján esetleges előfordulási helyeire, továbbá mellékelni kell a területre elkészített és a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett részletes ökológiai vizsgálatot. Az építési engedélyezési dokumentációban a kötelező tartalmi részeken túlmenően az épület tájba montírozott látványtervét is be kell nyújtani.

Mkgy jelű korlátozott használatú mezőgazdasági gyep övezete

56.§ (1)	A terület nem beépíthető.

(2)	Használata a gyep használati mód szerint lehetséges.

(3)	Az övezet területén a helyi természetvédelmi oltalmat fenn kell tartani.

##### Külterületi mezőgazdasági területek övezetei

#### Külterületi mezőgazdasági területek általános előírásai

57.§ (1)	A település külterületi mezőgazdasági területeit az ÖT jelöli ki.

(2)	A külterületi mezőgazdasági területen kizárólag az OTÉK 29.§. (1) bekezdésében előírt építményt szabad elhelyezni.

(3)	A külterületi mezőgazdasági terület:

a) általános (Má), és

b) mezőgazdasági kert (Mk) területre tagolódik.

Má jelű árutermelési mezőgazdasági területek övezete

58.§ (1) A mezőgazdasági területeken korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható.

(2)	Az övezet a kisparcellás műveléstől jellegzetesen eltérő, az önellátás szintjét meghaladó mezőgazdasági termelés színtere, ahol:

- szántóföldi mûvelés esetén 20 ha egybefüggõ területen építhetõ a mezõgazdasági tevékenységhez szükséges, a terület rendeltetésszerû használatát és lakófunkciót is szolgáló épület. A beépített alapterület a földrészlet 0,1%-át, ill. 500 m2-t nem haladhatja meg,

- gyepterületen minimum 5 ha egybefüggõ földterület esetén hagyományos almos állattartó- és lakófunkciót is szolgáló épület építhetõ. A beépített alapterület a földrészlet 0,5%-át  ill. 400 m2-t nem haladhatja meg,

- szõlõmûveléssel hasznosított területen minimum 2 ha esetén lehet a földrészlet 1,0%-át és 500 m2-t meg nem haladó beépítettséggel a termelést és lakófunkciót is szolgáló gazdasági épületeket építeni,

- mûvelt gyümölcsültetvény esetén legkevesebb 3 ha nagyságú területre építhetõ a földrészlet 0,5%-át ill. 1000 m2-t meg nem haladó alapterületû, a mezõgazdasági termelést, feldolgozást és lakófunkciót is szolgáló gazdasági épület,

- intenzív istállózó állattartó terület kizárólag korszerû, környezetkímélõ technológiával, legalább 3 ha egybefüggõ területen 1,0%-os beépítettséggel helyezhetõ el, a szennyvízkezelés, környezetkímélõ - a Környezetvédelmi Felügyelõség által elõírt és engedélyezett - megoldásával,

- állattartó épületet a védett tómedertõl minimum 1000 m, egyéb felszíni víztõl minimum 200 m távolságra lehet elhelyezni,

- az övezetben 1 ha-nál kisebb földrészlet nem alakítható ki, és

- a földrészletek, telkek mûvelési ágát a beépítés feltételeként akkor lehet elfogadni, ha az a telek területének legalább 80%-án meghatározó.

| Má jelű árutermelési mezőgazdasági területen a telek |
| --- |
| Öve- zet jele | kötelező művelés, v. növényzettel fedettség | kialakítható teleknagy-ság min. | Beépíthető teleknagy-ság max. | beépítési % max . | Legnagyobb építmény-magasság (m) | vonatkozó egyéb övezetek megj. |
| Má-0 | szántó | 5 ha | 20 ha | 0,3% max. 1000m2 | 5 | ----------- |
| Má-0 | gyep | 5 ha | 5 ha | 1 % max.1000 m2 | 5 | ----------- |
| Má-0 | gyümölcs | 3 ha | 3 ha | 1,0 % max. 800 m2 | 5 | ----------- |
| Má-1 | szántó, gyep |  | u.a., mint Má-0 | u.a., mint Má-0 | u.a., mint Má-0 | T-1, M-3 1 |
| Má-2 | 80% szőlő v. gyümölcs | 2 ha | 2 ha | 1 %, max. 500 m2 | 5 | T-1, C-1, M-32 |
| Má-3 | 80% szőlő v. gyümölcs | 2 ha | 2 ha | 2 % max. 1000 m2 | 5 | C-1, M-33 |
| Má-4 | szántó, gyep | -------------- | 20 ha | 0,5 % max 500 m2 | 5 | P-34 C-14 |
| Má-5 | szántó, gyep | -------------- | 0 | 0 | 0 | M-3, O-25 |
| Má-6 | szántó, gyep | -------------- | 0 | 0 | 0 | T-1 |
| Má-7 | szántó, gyep | -------------- | 0 | 0 | 0 | T-1, C-1 7 |
| Má-8 | 80% szőlő | -------------- | 0 | 0 |  | C-1, V-108 |
| Má-9 | u.a. mint Má-0 | u. a., mint Má-0 | u. a., mint Má-0 | u. a., mint Má-0 | u. a., mint Má-0 | M-39 |

(3) Az Má jelű árutermelési mezőgazdasági területen elnevezésű táblázatban:

a)  1  jelentése a telek beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható,

b) 2 jelentése a jelenlegi művelési ág csak szőlőre, vagy gyümölcsre, vagy más intenzív

kertészeti kultúrára változtatható. A telek beépítésre szánt területté nem minősíthető,

belterületbe nem vonható,

c) 3 jelentése a jelenlegi  művelési ág csak szőlőre változtatható. A telek beépítésre szánt

területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható,

d) 4 jelentése a telek beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható

művelési ág csak szőlőre változtatható,

e) 5 jelentése ökológiai folyosó övezete, beépítés és művelési ág változtatás csak a

természetvédelmi hatóság egyetértésével engedélyezhető,

f) 6 jelentése a helyi védelemre javasolt terület, beépítés és művelési ág változtatás nem

engedélyezhető. A telek beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható,

g) 7  jelentése védett természeti terület, művelési ág változtatás - csak szőlőre, vagy gyümölcsre,

vagy más intenzív kertészeti kultúrára - csak a természetvédelmi hatóság egyetértésével

engedélyezhető. A telek beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható,

h) 8 jelentése  védett természeti terület, művelési ág változtatás - csak szőlőre - csak a

természetvédelmi hatóság egyetértésével engedélyezhető, és

i)  9 jelentése az övezetben beépítésre szánt terület nem alakítható ki, belterületbe nem vonható.

Mk jelű kertgazdasági területek övezete

59.§ (1)	Az övezetben kialakítható új telek (földrészlet) nagysága: 3000 m2.

(2)	Az övezetben a beépíthető földrészlet nagysága: 2000 m2. Kivéve:

- Öreghegy területe (Mk-01), ahol a beépíthető teleknagyság 1500 m2,

- Márkó-hegy (Mk-02), ahol a beépíthető teleknagyság 3000 m2, és

(3)

(4)	Az övezetben az egyes területekre előírt beépíthető teleknagyság alatt telek nem építhető be.

(5)	Az övezetben csak tájba illõ gazdasági épületet lehet építeni kizárólag mûvelt, kertészetileg hasznosított telekre, maximum 3 % beépítettséggel.

(6)	Mûveltnek az a telek (földrészlet) minõsül, amelynek legalább 80%-án szõlõ, gyümölcs, illetve más kertészeti kultúra található.

(7)	Az építhetõ épületek homlokzatmagassága a 4 méteres magasságot, nem haladhatja meg és 120 m2-nél nagyobb alapterületû épület az alövezetben nem építhetõ.

(8)	A föld alatti pinceszint nem számít bele az alapterületbe.

(9)	Az övezetben lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el.

(10)	Az övezetben csak hagyományos formájú és anyagú épületek építhetõk, semmiféle mobil szerkezet, lakókocsi, torony jellegû építmény nem helyezhetõ el, a meglévõ mobil építményeket azonnal el kell szállítani.

(11)	Az övezetben keletkezõ szennyvizet és hulladékot tilos felhagyott kutakba, vízmosásokba, erdõkbe, csapadékvíz elvezetõ rendszerekbe bevezetni, illetve gyûjteni.

(12)	Az övezetben kertészeti mûvelési és növénytelepítési kötelezettség terheli a tulajdonost.

(13)	Az Mk-01 besorolású Öreghegyen az 1990-ben jóváhagyott és 1993-ban módosított „Balatonkenese-Öreghegy zártkert rendezési terv” szabályozási előírásai is érvényben vannak.

(14)	A 17% meredekség feletti területeken a talajvédelmi előírásoknak megfelelő gyepesített, vagy a rétegvonallal párhuzamos – mikroteraszos – szőlőtelepítés engedélyezhető.

| Mk jelű kertgazdasági területen a telek |
| --- |
| Övezet jele | Kötelező művelés, v. növényzettel fedettség | kialakítható teleknagy-ság min. | beépíthető teleknagy-ság max. | Beépítési % max . | Legnagyobb építmény-magasság (m) | vonatkozó egyéb övezetek megj. |
| Mk-01 | 80 % szőlő v. gyümölcs | 3000 m2 | 1500 m2 | 3 % | 4/6 m | T-1, C-1 M-3 Öreghegy, l. még B-kenese-Öreghegy zártkert rendezési terv és módosítása előírásait)4 |
| Mk-03 |  |  |  |  |  |  |
| Mk-0 | 80 % szőlő v. gyümölcs | 3000 m2 | 3000 m2 | 3 % | 4/5m |  |
| Mk-1 | 80 % szőlő | 3000 m2 | 1500 m2 | 3% | 4/6 m | C-11 |
| Mk-2 | 80 % szőlő | 3000 m2 | 1500 m2 | 3 % | 4/6 m | T-1, C-12 |
| Mk-3 | 80 % szőlő v. gyümölcs | 3000 m2 | 1500 m2 | 3 % | 4/6m | M-3, C-1 |
| Mk-4 | 80 % szőlő v. gyümölcs | 3000 m2 | 1500 m2 | 3 % | 4/6m | M-3 |

- A Mk jelű kertgazdasági terület elnevezésű táblázatban:

a) 1 jelentése jelenlegi művelési ág csak szőlőre v. gyümölcsre változtatható,

b) 2 jelentése a telken beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és belterületbe nem

vonható, jelenlegi művelési ág csak szőlőre változtatható,

c) 3 jelentése ha a szennyvízkezelés az illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóság által

elfogadott módon megoldott lakóépület is építhető,

d) 4 jelentése a jelenlegi művelési ág csak szőlőre, vagy gyümölcsre változtatható. A telek

beépítésre szánt területté nem minősíthető, belterületbe nem vonható. A jelenlegi művelési ág

csak szőlőre változtatható, és

e) 5 jelentése a jelenlegi művelési ág csak szőlőre változtatható.

Vg jelű vízgazdálkodási terület

60.§ (1)	Az övezetben csak a vízgazdálkodással kapcsolatos, a vízellátás szolgáltatást biztosító létesítmények telepíthetők – vízmű, víztorony, stb. -, sem szállásépület, sem egyéb szolgáltató létesítmény nem engedélyezhető. A telephely beépítettsége legfeljebb 5 % lehet, kivéve a vízpartszabályozással érintett zóna Vg övezetbe tartozó területeit, melyekre a TNM rendelet előírásai vonatkoznak.

## IV. Fejezet

A településrendezési feladatok megvalósítását szolgáló

sajátos jogintézmények

61.§ (1)	Az Önkormányzat az Étv. 17.§. felhatalmazása alapján a településrendezési feladatok megvalósításához az alábbi sajátos jogintézményeket kell alkalmazni:

a) építésjogi követelmények,

b) tilalmak (változtatási, telekalakítási, építési),

c) telekalakítás,

d) elővásárlási jog,

e) kisajátítás,

f) helyi közút céljára történő lejegyzés,

g) útépítési és közművesítési eljárás,

h) településrendezési kötelezések, és

i) kártalanítás.

(2)	Az eljárások során az Étv. 17.§- 30.§-ig foglalt rendelkezés szerint kell eljárni.

Tilalmak

62.§ (1)	A tilalom felülvizsgálatát a HÉSZ és a SZT felülvizsgálatával egyidejűleg rendszeresen el kell végezni.

(2)	A tilalom feloldását kezdeményezheti a településrendezési terv felülvizsgálatát végző tervező, a helyi hatóság és az ingatlan tulajdonosa megfelelő alátámasztással.

#### Határozatlan időre szóló tilalmak

63.§ (1)	Határozatlan időre szóló telekalakítási és építési tilalom elrendelése és ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges: a csúszásveszélyes (A) kategóriába tartozó területek kategóriája által érintett településrészek Ev (véderdő) területeire, valamint az SZT-ben külön megjelölt telkekre, területekre. (6. melléklet 1. pontja)

(2)	Balatonkenese területén a mozgásveszélyes területen elrendelt tilalom feloldását az érintett területet is magába foglaló, földtani térképek alapján megállapítható egységes geológiai szerkezetű tömbre készített talajtani, talajmechanikai szakvélemény és a Magyar Geológiai Szolgálat szakhatósági állásfoglalása alapján lehet kezdeményezni.

Szabályozási Terv készítési kötelezés

64.§ (1)	A külterületi Ü –1 minőségi fejlesztést szolgáló övezeten belüli turisztikai fejlesztési terület alövezet teljes területére az ott jelentkező, tervezett fejlesztési program alapján szabályozási tervet kell készíteni. Annak elkészültéig a jelen rendelethez tartozó övezeti terven jelölt területeken és módon átmeneti szabályozást kell elrendelni, illetve fenntartani.

Elővásárlási jog

65.§ (2)	Balatonkenese Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25.§.(1) és (2) bekezdése alapján a tulajdonában nem álló ingatlanokra a szabályozási terven lehatárolt területeken a településrendezési célok megvalósításához külön rendeletében az elővásárlási jogát biztosítja a 7. mellékletben megjelölt területekre.

Településrendezési kötelezettségek

66.§ (1)	A beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében a beépítetlen építési telkekre meghatározott időn belül beépítési kötelezettséget állapíthat meg.

(2)	A településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú épületek meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét is megállapíthatja. Az Önkormányzat e kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást nyújthat.

(3)	A közérdekű környezetalakítás céljából a telkek, területek növényzettel történő, meghatározott módon és időn belüli beültetési kötelezettsége (gyepesítés, fásítás, növényzetpótlás, stb.) is megállapítható.

Záró rendelkezések

67.§ (1)	E rendelet 2012. május 6. napján lép hatályba és ezzel a módosított 19/2006.(X. 26.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(2)	Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni, illetve a folyamatban lévő ügyekben, amennyiben az ügyfél részére kedvezőbb helyzetet teremt.

Balatonkenese, 2012. április 4.

Tömör István	sk.					Fodor Krisztina sk.		             polgármester					         		jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2012. április 5. napján kifüggesztésre került.

Balatonkenese, 2012. április 5.

Fodor Krisztina sk.

jegyző

A 10/ 2012.(IV.05.) önkormányzati rendelet

1.melléklete

Az ingatlan-nyilvántartás szerinti kül- és belterületi határ az alábbi helyeken változik:

1. Külterülethez csatolandó:

1.1.	Balatonpart partszabályozással érintett területei a 14/2005 (IV.21.) TNM rendelet tervi melléklete alapján.

2. Belterülethez csatolandó:

2.2.

2.3. A partszabályozással érintett területek, azaz a jelenlegi belterületi határ és az új szabályozási partvonal közötti területek,

2.4. Hegyalja utca mentén 4,1 ha-os sáv:

2.4.1. 		6052,

2.4.2. 		6053/2,

2.4.3. 		6055,

2.4.4. 		6056,

2.4.5. 		6062/1,

2.4.6. 		6060/1,

2.4.7. 		6060/2,

2.4.8. 		6060/3,

2.4.9. 		6060/4,

2.4.10.		6061/ 1,

2.4.11.		6061/ 2,

2.4.12.		6063,

2.4.13.		6064,

2.4.14.		6065/1,

2.4.15.		6065/2,

2.4.16.		6065/3,

2.4.17.		6066/12,

2.4.18.		6066/13,

2.4.19.		6066/14,

2.4.20.		6066/15,

2.4.21.		6066/16,

2.4.22.		6067,

2.4.23.		6065/6,

2.4.24.		6065/7,

2.4.25.		6065/8, és

2.4.26.		6065/9 hrsz ingatlanok.

  - Márkó és Szőlő utcák

- Távlati lakóterületi fejlesztésre fenntartott terület (igénybevétel esetén belterületbe

vonható):

Öreghegy- Tikervölgy között kb. 60 m széles teleksáv nagytelkes terület, főként gazdálkodni kívánók részére. ( Lf, min. 2000 m2 kialakítható telekterület, 4,5 m építménymagassággal max. beépíthetőség: 25 % ) A „Balaton törvény”-nek megfelelően az újonnan beépítésre szánttá minősülő területek 10%-a zöldterületként alakítandó ki.

A 10/ 2012.(IV.05.) önkormányzati rendelet

2.melléklete

Szabályozási tervkészítési kötelezés

A szabályozási tervkészítési kötelezéssel érintett területeket az ÖT tartalmazza.

A 10/ 2012.(IV.05.) önkormányzati rendelet

3.melléklete

Országos védelem

- Balatonkenese országos művi értékvédelem alá eső épületei:

1.1. műemlék:

1.1.1. Táncsics u. 25. (705 hrsz)	Csárda, egykori lakóház, népies	1857	(7. szelvény)

Műemléki környezete: 704, 706, 746/5, 746/4, 746/3, 504/2, 505, 506, 507

1.1.2. Kossuth u. 6. (1064 hrsz)Lakóház, népi	1857	(7. szelvény)

1.1.3. ---

1.1.4. Fő utca 33. (1227 hrsz)	Lakóház, népi	(7. Szelvény)

1.1.5. Partfő u. (458/5 hrsz)	Parragh féle pince-présház

1.1.6. Táncsics u. (712/1 hrsz)	Ref. templom, tornya gótikus,

a többi része barokk, 18. sz.

Műemléki környezete: 707, 711, 712/2, 736, 757, 758, 759

    - Táncsics u. (730 hrsz)   R. k. templom, késő barokk	1819	(7. szelvény)

Műemléki környezete: 727-729, 731, 736, 777/4, 778, 782, 783/11, 783/12, 783/4

    - Táncsics u. 13. (712/2 hrsz)  Ref. lelkészlak, késő barokk	1834	(7. szelvény)

Műemléki környezete: 693, 701, 711, 712/1, 713, 723/2, 736, 758, 769

1.2.védett temető: református temető, Német katonai temető része - Kegyeleti park (469/1 hrsz. része)

- Balatonkenese NATURA 2000 (országos táj- és természetvédelem) alá eső területei:

2.1.Balatonkenese:  Sóshegy - Tátorjános (444, 451 a, b, 452 hrsz)	 (6, 7 szelvény)

2.2.Balatonakarattya: Balaton tómeder (02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 02/26, 09/2 hrsz.)

2.3.Egyéb javasolt terület: A csúszásveszélyes „A” kategóriájú fedetlen kőzetfelszínek

3. Védett régészeti lelőhelyek:

| Budatava, Balaton-meder | 26563 | 0113/21, 02/52 |
| --- | --- | --- |
| Faluközpont-Belterület | 7457 | 1012, 1013, 1014, 1015/1, 1015/2, 1027, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697/1, 697/2, 698, 699, 700, 701, 707, 711, 712/1, 712/2, 713, 714, 715, 716, 722, 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 756/1, 757, 758, 759, 760, 761/1, 769, 773, 774, 775, 776/1, 776/2, 776/3, 777/1, 778, 779, 780, 781/2, 782, 783/11, 783/12, 783/2, 783/3, 783/4, 783/6, 783/7, 783/9, 784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 786, 787/2, 787/3, 787/4, 788, 866, 993, 777/4, 728 |
| R.k.temető | 7458 | 826, 819, 820, 822, 823/1, 825/4, 825/5, 825/6, 825/7, 827, 828, 829/1, 831, 832, 833/1, 833/2, 866 |
| Bocskai út | 7459 | 5301/10, 5301/11, 5301/12, 5301/130, 5301/131, 5301/134, 5301/135, 5301/136, 5301/138, 5301/15, 5301/162, 5301/163, 5301/4, 5301/8, 5301/9 |
| Út alja | 7460 | 1547/2, 5301/165, 5301/166, 5301/21, 5301/22, 5301/30, 5301/31, 883, 884, 885, 888, 889, 890, 891/2, 892, 893/2, 893/3, 893/6, 894, 895, 5301/47 |
| Sirály Ktsz. raktára | 7461 | 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636/1, 1636/2, 1636/4, 1636/6, 1636/7, 1637, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1610/2, 1611, 1648, 1641, 1640 |
| Al-telek | 7462 | 4301, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4362/10, 4362/2, 4362/7, 4362/8, 4362/9, 4363, 4364, 4365, 4366/3, 4371, 4372, 4373/3, 4373/4, 4374/1, 4374/12, 4374/13, 4374/14, 4374/15, 4374/16, 4374/17, 4374/18, 4374/19, 4374/20, 4374/21, 4374/22, 4374/23, 4374/24, 4374/25, 4374/26, 4374/27, 4374/53, 4374/54, 4374/55, 4374/56, 4374/57, 4374/58, 4374/59, 4374/6, 4374/60, 4374/61, 4374/7, 4374/8, 4374/9, 4413, 4374/37, 4374/28, 4374/11, 4374/42, 4374/41, 4374/36, 4374/35, 4374/34, 4414/165, 4414/168, 4414/167, 4414/253, 4414/169, 4414/166, 4414/252, 4414/170, 4374/40, 4374/39, 4374/38, 4414/137, 4414/181, 4414/182, 4414/183, 4414/184, 4414/185, 4414/186, 4414/187, 4414/188, 4414/189, 4414/190, 4414/191, 4414/206, 4414/207, 4414/208, 4414/209, 4414/210, 4414/211, 4414/224, 4414/225, 4414/226, 4414/227, 4414/228, 4414/229, 4414/230, 4414/231, 4414/232, 4414/233, 4414/234, 4414/235, 4414/236, 4414/237, 4414/238, 4414/239, 4414/240, 4414/241, 4414/242, 4414/243, 4414/244, 4414/245, 4414/246, 4414/247, 4414/248, 4414/249, 4414/250, 4414/251, 4446, 4447/1, 4447/2, 4448, 4449, 4450, 4451/1, 4451/2, 4451/3, 4451/4, 4452, 4453/1, 4453/3, 4453/4, 4454/1, 4454/2, 4454/3, 4455/1, 4455/2, 4455/3, 4463, 4462 |
| Alsó-telek | 7463 | 5480, 5481, 5487, 5488, 5489/1, 5489/2, 5497, 5498, 5499, 5501, 5505, 5506, 5507, 5508, 5509, 5511, 5512, 5514, 5515, 0170, 0171/13, 5524, 5519, 5520, 5518, 0171/14, 0171/20, 0171/19/1-2, 5497-5499, 5501, 5505-5512, 5514-5515, 0170, 0171/13 |
| Márkó hegy | 7464 | 0171/39, 0171/40, 0171/41, 0171/42, 0171/43, 0163/17, 0171/38, 0163/11, 0163/12, 0163/13, 0171/51, 0163/16, 0163/15, 0163/14 |
| Zsidó temető | 7465 | 1719, 1720/1, 1720/2, 1725/1, 1726/1, 2557, 2559, 2560, 2561/1, 2561/2, 2562, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568/1, 2568/2, 2569, 2570, 2571, 2586, 2587, 3643/1, 3644, 3655, 4120, 4121, 4122, 4123/1, 4123/2, 4124, 4125, 4126/1, 4126/2, 4127, 4128, 4130, 4131, 4132, 4133, 4413, 4414/155, 4414/156, 4414/157, 4414/158, 4414/159, 4414/160, 4414/161, 4414/162, 4414/163, 1725/2, 3656, 4463, 4414/164, 4462, 1721, 1722, 1723, 1724, 1730 |
| Matacs-hegy | 7469 | 0179 |
| Bajcsy Zsilinszky utca vége | 7470 | 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335/2, 338/2, 339, 341/1, 341/3, 349/1, 349/4, 349/5, 358, 360/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 471, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 487, 488, 489/1, 489/2, 495, 500/1, 500/2, 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 498/2, 499/2, 499/1, 510, 490, 511, 505, 506, 507, 508, 509 |
| Partfő | 7471 | 397/1, 398, 399, 451, 452, 453, 458/4, 458/3, 458/2 |
| Sándor falu | 7472 | 015/30, 015/31, 015/32, 418, 419/1, 419/2, 417/13, 417/14, 417/25, 015/8, 417/9, 417/10, 417/11, 417/7, 417/8, 417/23, 417/4, 417/5, 417/6, 417/17, 417/27, 417/18, 417/3, 417/1, 417/15, 417/20, 417/16, 417/19, 414, 422, 420, 421, 416, 423, 415/1, 417/21, 417/26, 417/24, 417/2, 417/28, 417/22, 415/6, 415/4, 415/5, 417/12 |
| Sándor hegy | 7473 | 015/31, 015/32, 012/3 |
| Tatár likak | 7474 | 397/1, 397/2, 397/3, 397/4, 397/5, 397/6, 381, 380/3, 380/4, 379, 378, 377, 376, 375, 374, 373, 398, 467, 468/9, 469/1 |
| Táncsics Mihály utca 16. | 57145 | 716, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 736, 776/2, 778, 779, 782, 783/11, 783/12, 783/4, 783/6, 783/7, 783/9, 784/1, 785/1, 785/2, 786, 777/4 |
| Bögre-hegytől DK-re | 57215 | 025/10, 025/12, 025/16, 025/17, 025/18 |
| Mámai hegy | 7434 | 123, 1518, 1525, 1527, 1528, 1529, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1554, 1555, 1556, 1557, 55/36, 55/37, 55/38, 55/39, 55/4, 55/40, 55/41, 55/5, 57/10, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 57/6, 57/7, 57/8, 57/9, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 59/1, 59/2, 60, 55/16, 55/23, 55/43, 55/22, 55/7, 55/33, 55/34, 55/35, 55/44, 55/15, 61, 63, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75/2, 78, 98, 015/32 |
| Balatonkenese 1. új lelőhely | 58491 | 082/16, 082/31, 082/24 |

A 10/ 2012.(IV.05.) önkormányzati rendelet

4.melléklete

Helyi védelem

1.	Balatonkenese helyi értékvédelmi területei:

1.1.

1.2.	Balatonkenese ősi, karakteres településrészei:

    - Fő utca még egységesnek tekinthető szakaszán a 65. számtól a 87. számig és a vele szemben fekvő déli oldalon 56. számtól 106. számig. Ez a terület az alább felsorolt helyrajzi számokat foglalja magába.

      - 1274,

      - 1275,

      - 1276,

      - 1277,

      - 1278,

      - 1285,

      - 1287,

      - 1288,

      - 1290,

      - 1291,

      - 1293,

      - 1294,

      - 1297,

      - 609,

      - 608,

      - 607,

      - 606,

      - 605,

      - 603,

      - 602/2,

      - 602/1,

      - 601,

      - 600,

      - 599,

      - 598,

      - 597,

      - 596,

      - 595,

      - 594,

      - 593,

      - 592,

      - 591,

      - 590,

      - 589,

      - 588,

      - 587,

      - 586,

      - 585,

      - 584,

      - 583, és

      - 582.

    - A sajátos kolóniás karakterű Somogyi Béla, Nagykúti és Kossuth Lajos utcák tömbjei a szabályozási terven jelölt határokkal.

2. Balatonkenese helyi védelemre javasolt épületei:

2.1. 	Balatonkenese

| 2.1.1. | Arany János u. 3. (1920) | Lakóház | (7. szelvény) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Bagolyvár u. 1. (781/1 hrsz) | Jánosi villa |  |
| 2.1.3. | Bajcsy-Zsilinszky u. 38. | Czecző ház |  |
| 2.1.4. | Bajcsy-Zsilinszky u. 39. (643 hrsz) |  |  |
| 2.1.5. | Bajcsy-Zsilinszky u. 23. (687 hrsz) |  |  |
| 2.1.6. | Bajcsy-Zs.25. Soós u. 18. (686 hrsz.) |  |  |
| 2.1.7. | Bajcsy-Zsilinszky u. 14.6. (703/1 hrsz) |  |  |
| 2.1.8. | Bajcsy-Zsilinszky u. 21. (688 hrsz) | (1930) |  |
| 2.1.9. | Balatoni út 61. (807 hrsz) | Tátorján Gyógyszertár | (7. szelvény) |
| 2.1.10. | Balatoni út 47. (814 hrsz) | (Fürdő u. sarka) | (7. szelvény) |
| 2.1.11. | Batthyány u 10.503 hrsz | régi posta |  |
| 2.1.12. | Batthyány u. 26. (514/2 hrsz) | Tanító háza |  |
| 2.1.13. | Bocskai u. 16. (984 hrsz) | (Varga ház) | (7. szelvény) |
| 2.1.14. | Fő u. 26. (612 hrsz.) | Kiss András háza | (7. szelvény) |
| 2.1.15. | Fő u. 38. (1854) (620 hrsz.) |  | (7. szelvény) |
| 2.1.16. | Gyümölcskert (1387/2) | Pince | (3. szelvény) |
| 2.1.17. | Gyümölcskert (1385) | Pince | (3. szelvény) |
| 2.1.18. | Kossuth Lajos u. 44. (1088 hrsz) | Lakóház belső kialakítás | (7. szelvény) |
| 2.1.19. | Kossuth Lajos u. 37. (1050 hrsz) |  | (7. szelvény) |
| 2.1.20. | Kossuth Lajos u. 28. (1088 hrsz) | Szabó ház | (7. szelvény) |
| 2.1.21. | Kossuth Lajos u. 23. (1043 hrsz.) | Sáfár ház utcai homlokzata | (7. szelvény) |
| 2.1.22. | Nagykuti u. 25. (1098 hrsz) | Lakóépület | (7. szelvény) |
| 2.1.23. | Nagykuti u. 43. | Lakóház | (7. szelvény) |
| 2.1.24. | Német László u. (5301/33 hrsz) | Ref. Egyház pincéje | (8. szelvény) |
| 2.1.25. | Partfő u. | Parragh Postamester villája |  |
| 2.1.26. | Széchenyi u. 18. (991/1 hrsz) | Öcsi ház |  |
| 2.1.27. | Táncsics u.Csíkvándi kúria (757/1) | (faluház) |  |
| 2.1.28. | Táncsics M. u. 18. (757/2, 758 hrsz) | (Fülöpház) |  |
| 2.1.29. | Táncsics M. u. 20. | Lakóépület | (7. szelvény) |
| 2.1.30. | Bajcsy Zsilinszki u. 6. (713 hrsz) | Lakóépület | (7. szelvény) |
| 2.1.31. | Bajcsy Zsilinszki u. 13. (692 hrsz) | Lakóépület | (7. szelvény) |
| 2.1.32. | Bajcsy Zsilinszki u. 27. (648 hrsz) | Lakóépület, volt Varga ház | (7. szelvény) |
| 2.1.33. | Parti sétány 40., 42. Sógor-villák (hrsz.: 381/1, 381/4) | 2 szomszédos üdülőépület | (10. szelvény) |

(A pince ha a helyi védelem alól törlésre kerül, a sorszámozás átrendeződik.)

2.2.

2.3.	Külterület (KSZ külterület szabályozás tervlapján jelölt)

|  | Öreghegy 6076 | pince |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Öreghegy 6151 | Csiker Zoltán pincéje |  |
|  | Öreghegy 6150 | pince |  |
|  | Öreghegy 6101 | Kocsis pince |  |
|  | Öreghegy 6102/1 | Gáspár Sándor pincéje |  |
|  | Öreghegy 6022 | László Aranka pincéje |  |
|  | 073/4 | pince |  |
|  | 082/19 | kút |  |
|  | 0125 | kút |  |

3.	Balatonkenese helyi táj- és természetvédelmi területei

3.1. Belterület

3.1.1. Balatonkenese, Sóshegy SZT-n jelölt területei

(428, 429, 430, 435 hrsz része; 407/4, 407/5, 412/2 hrsz. része és a 408/1-2, 409; 403-405 része és a 407/1 hrsz.)		(2, 6 szelvény)

3.1.2. Balatonkenese,  Berekoldal - Erdő

(566, 568, 550, 551, 552/1-2, 553-555)  		(2-3 szelvény)

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.	Balatonkenese Széchenyi Liget (4715/2 hrsz)	(7-9 szelvény)

3.1.7.

3.2. Külterület

3.2.1.	Balatonkenese, Disznólejáró környéke 			        (ÖT)

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

5.melléklete

Tilalmak

- Határozatlan időre szóló telekalakítási és építési tilalommal érintett telkek (felszínmozgás-veszély miatt): (hrsz).

|  | 397/1 | 3363 (út) | 3386 | 3412 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 397/7 | 3364/1 | 3387 | 3413 |
|  | 459/8 | 3364/2 | 3388 | 3414 |
|  | 467 | 3365/1 | 3389 | 3415/10 |
|  | 468/9 | 3365/2 | 3390 | 3415/11 |
|  | 469/1 | 3366 | 3392 | 3415/2 |
|  | 470 | 3367 | 3393 | 3415/3 |
|  | 471 | 3368 | 3394 | 3415/4 |
|  | 473 | 3369/1 | 3395 | 3415/5 |
|  | 474 | 3369/2 | 3396 | 3415/6 |
|  | 475/1 | 3370 | 3397 | 3415/7 |
|  | 476 | 3370 | 3398 | 3415/8 |
|  | 478 | 3371 | 3399 | 3415/9 |
|  | 479 | 3372 | 3400 | 3416 |
|  | 485 | 3373 | 3401 | 3531/3 |
|  | 2948 | 3375 | 3403 | 3560 |
|  | 3356/1 | 3376 | 3404 | 3642 |
|  | 3356/2 | 3377 | 3405 | 3643 |
|  | 4414/158 | vasúti ív belátási zónája |  |  |

2.	A 104/2005. (XII. 9.) GKM rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok építési tilalmát fenn kell tartani, az érintett ingatlanokon a terepviszonyokat megváltoztató munkát végezni, építési, vagy egyéb sajátos építményfajtákra vonatkozó jogerős engedély alapján végezhető tevékenységet megkezdeni, illetve folytatni, a földrészlet művelési ágát és minőségi osztályát megváltoztatni csak a Központi Közlekedési Felügyelet engedélye alapján lehet.

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

6.melléklete

Elővásárlási jog

- Balatonkenese Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25.§.(1) és (2) bekezdése alapján a tulajdonában nem álló ingatlanokra a szabályozási terven lehatárolt területeken a településrendezési célok megvalósításához külön rendeletében az elővásárlási jogát biztosítja:

1.1.	Balatonkenese, Parti sétány 3657hrsz. alatti terület (jelenleg HONVÉDSÉG, csapatpihenő) camping, strand céljára.

1.2.	Balatonkenese, Öreghegy és Tikervölgy által határolt terület belterületbe vonandó részére - lakóterület céljára.

1.3.	Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Fő utca sarok: hrsz. 699, 700.

1.4.

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

7.melléklete

Utcafásításra, közterületek, közparkok növénytelepítésére javasolt, tájra jellemző lombhullató fafajok

- Keskeny utcákba (12 m alatti szélesség):

1.1.Crataegus laevigata

1.2.Fraxinus ornus ’Mecsek’

1.3.Cerasus vulgaris ’Umbraculifera’

1.4.Cerasus serrulata fajták

1.5.Pyrus elaeagrifolia

1.6.Sorbus aria

- Átlagos szélességű utcákba  (12 m feletti szélesség):

2.1.Tilia cordata

2.2.Tilia platyphyllos

2.3.Tilia argentea

2.4.Acer platanoides

2.5.Acer pseudoplatanus

2.6.Cerasus fruticosa ’Globosa’

2.7.Corylus colurna

2.8.Fraxinus excelsior

- További fajok parkokba, strandokra:

3.1.Sorbus aucuparia

3.2. Sorbus torminalis

3.3. Platanus x hybrida

3.4. Acer saccharinum

3.5. Celtis occidentalis

3.6. Quercus robur

3.7.Salix alba

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

8.melléklete

Út- mintakeresztszelvények

A HÉSZ rajzi mellékletei

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

9.melléklete

Módosításra előkészített belterületi szabályozási tervlapok M=1:4000

(19 szelvény és 1 db jelkulcs)

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

10.melléklete

Az övezeti terv, mint a hatályos Külterülelet szabályozás módosításra előkészített tervlapja  M=1:10 000

(2 szelvény és 1. táblázat)

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

11.melléklete

Sándor-hegy – Bögre-hegy területén kijelölt Ü-1 minőségi fejlesztési övezet  szabályozási terve

A 10/2012.(IV.05.)  önkormányzati rendelet

1.függeléke

Az új szabályozási terv a hatályon kívül helyezett 19/2006. (X.26.) önkormányzati rendelethez képest az alábbi változtatásokat tartalmazza

| Hrsz | Helymeghatározás | Szelv. | A változása |
| --- | --- | --- | --- |
| 3700-02/13 3697 | Parti sétány | 10 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 3613/6, 5, 3612/2 | Koppány sor (Poszeidon) | 13 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 4846-4847/37 | Kikötő u. (Kő réteg) | 06 | Övezet, építési jellemző |
| 0205/7 | „Kajári háromszög” | ÖT,14 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 0205/26 | Fortuna étterem, MOL kút környezete | KSZ | Övezet és határa, építési jellemző |
| 6057, 6065/2 6078, 6077 | Hegyalja u. | 08 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 2778 | Brassó u. 5. | 14 | Övezet, építési jellemző |
| 2361 | Julcsi Büfé | 14 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 075 | Juhhodály (külterület) | ÖT | Övezet, építési jellemző |
| 4759/1 | Kikötő utca 10. | 9 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 4752/1 | Kikötő utca 4.-6. | 9 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 1405/1 | Dózsa Gy. U. - rendőrlakások | 03 | Övezet, építési jellemző |
| 4718/5, 4718/4 | Kenese vasútállomás | 07 | Övezet és határa, építési jellemző |
| 529/1 | Soós-hegy | 07,03 | Övezet, építési jellemző |
| 4865, 4866/1, 4866/2, 4880, 4881, 4882/1-2, 2/2, 2/3, 2/4 | Balatonfűzfővel határos, 71.sz főút és kerékpárút közötti zóna | 01,05, 06 | Övezet, építési jellemző |
| 1435/2-4 | Véderdő átsorolása, útkorrekció | 03 | Övezet, építési jellemző |
| 640 | Bajcsy Zs. u. 47. | 07 | Övezet, építési jellemző |
| 1013-1017 | Övezeti jel pótlás, telekméret | 07 | Övezet, építési jellemző |
| 1239 | Fő u. páratlan oldala | 03,07 | Tömbbelsőt feltáró út kijelölése |
| 1386 | Védettség megszüntetése | 03 | Helyi védelem megszüntetése |
| 4446 | Alteleki u. tábor | 10 | Övezet, építési jellemző |
| 784/2, 789/1 | Széchenyi u.(nevelőotthon). | 07 | Övezet, építési jellemző |
| 4836/2 | Kikötő utca 136. | 06,07 | Övezet, építési jellemző |
| 198/1 | Ágnes u. telekalakítási köt. | 07 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 297 | Ágnes u. telekalakítási köt. | 07 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 197/1 | Ágnes-Balatoni-Boglárka u. | 07 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 442/2 | Soós hegy telekalakítási köt | 06,07 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 541/4, 541/7 | Soós hegy | 07 | út nyomvonal módosítás |
| 561 | Telekalak. Kötelezettség megszün. | 02 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 1163/3, 1167 | Tel. Alak. Kötelezettség megszün. | 03 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 1171/2 | Móricz Zs.-Dózsa Gy. U. | 03 | Övezet, építési jellemző |
| 1324/3 | Dobó K.-Kállai É | 03 | Szab. szélesség csökkentés |
| 1367/1-2 | József A. utca | 03 | Szab. szélesség csökkentés |
| 1377 | Móricz Zs. | 03 | Szab. vonal korrekció |
| 1448/1 | Arany J. u. | 03 | Szab. szélesség csökkentés |
| 1466, 1467 | Minimális telekterület | 03 | Övezet, építési jellemző |
| 1527/2 | Katona József u. | 08 | Építménymagasság emelése |
| 3463 | Aligai u.telekalakítási köt. | 17 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 3470 | Telekalakítási köt., telekterület vált. | 17 | Jogszab. változás miatti módosítás |
| 988 | Bocskai u. 8. | 07 | Szab. szélesség csökkentés |
| 459/10 | Lengyel féle telekcsoport | 07 | Új útszakasz kiszabályozása |
| 2236/122-136 | Fácános köz | 14,15 | Övezet, építési jellemző |
| 3644 | HM üdülő | 11 | Övezet, építési jellemző |

# Footnotes

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

hatályon kívül helyezte: 20/2019. (X. 08.) ÖR. 2019. október 23 napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR., hatályos: 2014. November 6. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

kiegészítette: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

kiegészítette: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

módosította: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

kiegészítette: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától.

kiegészítette: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

kiegészítette: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

kiegészítette: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

kiegészítette: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

módosította. 1/2017. (I. 30.) ÖR., határolyos: 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

módosította: 12/2017. (VIII. 04.) ÖR., hatályos: 2017. szeptember 3. napjától.

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

Kiegészítette: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

módosította: 12/2017. (VIII. 04.) ÖR., hatályos: 2017. szeptember 3. napjától

hatályon kívül helyezte: 12/2017. (VIII. 04.) ÖR 2017. szeptember 3. napjától.

Hatályát vesztette: 2014. November 6-tól 13/2014. (X. 07.) ÖR rendelettel

Módosította: 13/2014. (X. 07.) ÖR, hatályos: 2014. November 6. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 20/2019. (X. 08.) ÖR 2019. október 23. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR 2017. március 1. napjától

hatályon kívül helyezte: 1/2017. (I. 30.) ÖR. 2017.  március 1. napjától

módosította: 1/2017. (I. 30.) ÖR., hatályos: 2017. március 1. napjától

módosította: 10/2019. (IV. 08.) ÖR., hatályos: 2019. április 9. napjától.

módosította: 20/2019. (X. 08.) ÖR., hatályos: 2019. október 23. napjától

módosította: 12/2017. (VIII. 04.) ÖR., hatályos: 2017. szeptember 3. napjától.